СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

С. ШИРА, ШИРИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ С. ШИРА

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения С. Шира, Ширинского района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Ресурсоснабжающая организация  определяется схемой водоснабжения и водоотведения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

2.Краткий обзор

Инициатор разработки схемы водоснабжения и водоотведения – Администрация Ширинского сельсовета.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей с. Шира при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Общие сведения

Ширинский сельсовет  входит в состав Ширинского Муниципального района .

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 2895 га.

Располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Абакана.

В состав  Ширинского с/с входят 3 аала: Топанов, Кобежиков и Малый Спирин.

Административным центром  является с. Шира.

Численность населения Ширинского с/с на 01.01.2013 – 10907 человек.

Общая площадь жилого фонда (2012 г.)– 173,6 тыс. кв. м.

Введено в действие жилых домов (2012 г.)- 14 шт, общей площадью – 1,398 тыс. кв.м

Число источников:

- теплоснабжения – 4

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 3

-  полигон ТБО – 1

Протяженность сетей:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 10,8 км

- водопроводных – 10,8 км

- канализационных - 8,6

РАЗДЕЛ 1.

1.1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению ГУП РХ «Хакресводоканал», в том числе

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

- опломбировка приборов учета (водомеров);

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ГУП РХ «Хакресводоканал», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

1.2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  с. Шира базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив,  на пожаротушение.

1.3. Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

с. Шира

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение с. Шира осуществляется из 3 водозаборов:

Водозабор № 1

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 1 | ЭЦВ-8 | 25 | 125 |
| скважина № 2 | ЭЦВ-8 | 63 | 110 |

Водозабор № 2

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 1 | ЭЦВ-8 | 25 | 150 |

Водозабор МКК

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 2 | ЭЦВ-10 | 63 | 110 |
| скважина № 3 | ЭЦВ-10 | 63 | 110 |

Водозаборы расположены по адресу:

- водозабор № 1 – с. Шира, ул. Свердлова, 30 А

- водозабор № 2 – с. Шира, ул. Профсоюзная, 29 А

- водозабор МКК – с. Шира, ул. Щетинина, 151 Ж

Возле каждого  водозабора  установлена водонапорная  башня

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Свердлова, 30 А | 1963 год | 400,0 |
| 2 | ул. Профсоюзная, 29 А | 1971 год | 20,0 |
| 3 | ул. Щетинина, 151 Ж | 1967 год | 243,0 |

Общая протяженность водопроводной сети 10 800 м.

|  | Сети холодного водоснабжения ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ" с. Шира |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение | Водоснабжение |
|  | Источник водоснабжения | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| c. Шира |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Магистральные сети |
| ул. Мира | Водозабор №1,2 | Водозабор №1 | ВК1 | 150 | подземн. | 123 |
| ул. Мира |  | ВК1 | ВК1.А | 150 | подземн. | 30 |
| ул. Мира |  | ВК1.А | ВК2 | 150 | подземн. | 70 |
| ул. Мира |  | ВК2 | ВК3 | 150 | подземн. | 24 |
| ул. Мира |  | ВК2 | ВК4 | 150 | подземн. | 29 |
| ул. Мира |  | ВК4 | ВК5 | 100 | подземн. | 161 |
| ул. Гайдара |  | ВК5 | ВК6 | 100 | подземн. | 28 |
| ул. Гайдара |  | ВК6 | ВРК1 | 32 | подземн. | 2 |
| ул. Мира |  | ВК3 | ВК7 | 150 | подземн. | 440 |
| ул. Мира |  | ВК7 | ВК8 | 150 | подземн. | 16 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК8 | ВК9 | 150 | подземн. | 97 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК8 | ВК15 | 150 | подземн. | 376 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК9 | ВК10 | 150 | подземн. | 45 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК10 | ВК11 | 150 | подземн. | 44 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК11 | Котельная №1 | 150 | подземн. | 76 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | Котельная №1 | ВК12 | 150 | подземн. | 80 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК12 | ВК13 | 150 | подземн. | 37 |
| ул. Щорса |  | ВК13 | ВК14 | 150 | подземн. | 46 |
| ул. Щорса |  | ВК14 | ВК15 | 150 | подземн. | 53 |
| ул. Школьная |  | ВК15 | ВК16 | 150 | подземн. | 169 |
| ул. Школьная |  | ВК16 | ВК17 | 150 | подземн. | 174 |
| ул. Школьная |  | ВК17 | ВК18 | 150 | подземн. | 102 |
| ул. Мира |  | ВК18 | ВРК2 | 32 | подземн. | 2 |
| ул. Мира |  | ВК18 | ВК19 | 100 | подземн. | 85 |
| ул. Мира |  | ВК19 | ВК20 | 50 | подземн. | 7 |
| ул. Мира |  | ВК19 | ВК21 | 100 | подземн. | 156 |
| ул. Мира |  | ВК21 | ВК22 | 100 | подземн. | 116 |
| ул. Мира |  | ВК22 | ВК23 | 100 | подземн. | 113 |
| ул. Майская |  | ВК23 | ВК24 | 100 | подземн. | 196 |
| ул. Майская |  | ВК24 | ВК25 | 100 | подземн. | 10 |
| ул. Майская |  | ВК25 | ВК26 | 100 | подземн. | 127 |
| ул. Октябрьская |  | ВК26 | ВК27 | 150 | подземн. | 84 |
| ул. Октябрьская |  | ВК27 | ВК28 | 150 | подземн. | 77 |
| ул. Октябрьская |  | ВК28 | ВК29 | 150 | подземн. | 212 |
| ул. Октябрьская |  | ВК29 | ВК29.1 | 150 | подземн. | 51 |
| ул. Октябрьская |  | ВК29.1 | ВК29.2 | 150 | подземн. | 62 |
| ул. Октябрьская |  | ВК29.2 | ВРК3 | 150 | подземн. | 50 |
| ул. Октябрьская |  | ВРК3 | ВК30 | 50 | подземн. | 67 |
| ул. Щетинина |  | ВК30 | ВК31 | 50 | подземн. | 50 |
| ул. Щетинина |  | ВК31 | ВРК4 | 50 | подземн. | 103 |
| ул. Щетинина |  | ВРК4 | ВРК5 | 50 | подземн. | 109 |
| ул. Щетинина |  | ВРК5 | ВК32 | 50 | подземн. | 155 |
| ул. Октябрьская |  | ВК28 | ВК33 | 80 | подземн. | 30 |
| ул. Октябрьская |  | ВК33 | ВК34 | 50 | подземн. | 24 |
| ул. Октябрьская |  | ВК26 | ВК35 | 150 | подземн. | 22 |
| ул. Октябрьская |  | ВК35 | ВК36 | 100 | подземн. | 40 |
| ул. Майская |  | ВК36 | ВК37 | 100 | подземн. | 47 |
| ул. Маяковского |  | ВК37 | ВК38 | 80 | подземн. | 31 |
| ул. Маяковского |  | ВК38 | ВК39 | 80 | подземн. | 22 |
| ул. Октябрьская | Водозабор №1,2 | ВК35 | ВК40 | 150 | подземн. | 35 |
| ул. Октябрьская |  | ВК40 | ВК41 | 150 | подземн. | 97 |
| ул. Октябрьская |  | ВК41 | ВК42 | 150 | подземн. | 72 |
| ул. Октябрьская |  | ВК42 | ВК43 | 150 | подземн. | 98 |
| ул. Щорса |  | ВК14 | ВК44 | 150 | подземн. | 78 |
| ул. Щорса |  | ВК44 | ВК45 | 150 | подземн. | 69 |
| ул. Щорса |  | ВК45 | ВК46 | 150 | подземн. | 68 |
| ул. Щорса |  | ВК46 | ВК47 | 150 | подземн. | 229 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК47 | ВК48 | 150 | подземн. | 100 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК48 | ВК49 | 150 | подземн. | 173 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | ВК50 | 150 | подземн. | 150 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК50 | ВК51 | 150 | подземн. | 68 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК51 | ВК52 | 150 | подземн. | 77 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | ВК53 | 150 | подземн. | 41 |
| ул. Курортная |  | ВК53 | ВК54 | 150 | подземн. | 100 |
| ул. Курортная |  | ВК54 | ВК55 | 150 | подземн. | 142 |
| ул. Курортная |  | ВК55 | ВК56 | 150 | подземн. | 20 |
| ул. Курортная |  | ВК56 | ВРК6 | 100 | подземн. | 146 |
| ул. Курортная |  | ВК55 | ВК58 | 100 | подземн. | 35 |
| ул. Курортная |  | ВК58 | ВК59 | 50 | подземн. | 7 |
| ул. Курортная |  | ВК59 | ВК60 | 50 | подземн. | 39 |
| ул. Курортная |  | ВК60 | ВК61 | 50 | подземн. | 69 |
| ул. Курортная |  | ВК61 | ВК62 | 50 | подземн. | 55 |
| ул. Курортная |  | ВК62 | ВК63 | 50 | подземн. | 71 |
| ул. Курортная |  | Водозабор №2 | ВК56 | 150 | подземн. | 108 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | Водозабор №2 | Котельная №2 | 150 | подземн. | 62 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | Котельная №2 | ВК57 | 150 | подземн. | 15 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК57 | ВК51 | 150 | подземн. | 68 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | ВК64 | 100 | подземн. | 66 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК64 | ВК65 | 100 | подземн. | 67 |
| ул. Орловская |  | ВК65 | ВК66 | 100 | подземн. | 195 |
| ул. Орловская |  | ВК66 | ВК67 | 50 | подземн. | 71 |
| ул. Орловская |  | ВК67 | ВК68 | 50 | подземн. | 61 |
| ул. Орловская |  | ВК68 | ВК69 | 50 | подземн. | 12 |
| ул. Орловская |  | ВК69 | ВК70 | 50 | подземн. | 11 |
| ул. Орловская |  | ВК70 | ВК71 | 50 | подземн. | 13 |
| ул. Курортная |  | ВК53 | ВК72 | 150 | подземн. | 148 |
| ул. Орловская |  | ВК72 | ВК73 | 80 | подземн. | 19 |
| ул. Шевченко |  | ВК72 | ВК74 | 50 | подземн. | 92 |
| ул. Шевченко |  | ВК74 | ВК75 | 50 | подземн. | 20 |
| ул. Шевченко |  | ВК75 | ВК76 | 50 | подземн. | 120 |
| ул. Школьная |  | Школа №18 | ВК77 | 100 | подземн. | 131 |
| Итого магистральные сети: | 7588 |
|  | Водозабор №1,2 | Подводки к МКД |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК8 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №3 | 32 | подземн. | 50 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК13 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №6 | 50 | подземн. | 25 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК13 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №6А | 50 | подземн. | 22 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК14 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №5 | 50 | подземн. | 21 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК14 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №7 | 50 | подземн. | 22 |
| ул. Школьная |  | ВК17 | ШКОЛЬНАЯ №5 | 100 | подземн. | 18 |
| ул. Орловская |  | ВК47 | ОРЛОВСКАЯ №38 | 100 | подземн. | 42 |
| ул. Орловская | Водозабор №1,2 | ВК47 | ОРЛОВСКАЯ №40 | 100 | подземн. | 139 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК48 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №22 | 50 | подземн. | 25 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК48 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №21 | 100 | подземн. | 17 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК51 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №27 | 80 | подземн. | 17 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №28 | 80 | подземн. | 22 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №34 | 80 | подземн. | 40 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №29 | 80 | подземн. | 23 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | 50 ЛЕТ №32 | 80 | подземн. | 28 |
| ул. Курортная |  | ВК54 | КУРОРТНАЯ 24 | 80 | подземн. | 25 |
| ул. Курортная |  | ВК55 | КУРОРТНАЯ 22 | 80 | подземн. | 16 |
| ул. Курортная |  | ВК56 | КУРОРТНАЯ 18 | 80 | подземн. | 7 |
| ул. Курортная |  | ВК58 | КУРОРТНАЯ 45 | 32 | подземн. | 87 |
| ул. Курортная |  | ВК58 | КУРОРТНАЯ 43 | 32 | подземн. | 37 |
| ул. Октябрьская |  | ВК34 | ОКТЯБРЬСКАЯ 69 | 50 | подземн. | 9 |
| ул. Октябрьская |  | ВК34 | ОКТЯБРЬСКАЯ 71 | 50 | подземн. | 24 |
| ул. Курчатова |  | ВК47 | ВК47.1 | 32 | подземн. | 251 |
| ул. Курчатова |  | ВК47.1 | КУРЧАТОВА №2 | 32 | подземн. | 1 |
| Итого подводки к МКД: | 968 |
| Итого Водозабор №1,2: | 8556 |
|  | Водозабор МКК | Магистральные сети |
| ул. Щетинина |  | Водозабор МКК | ТК1 | 80 | надземн. | 17 |
| ул. Щетинина |  | ТК1 | ТК2 | 80 | подземн. | 26 |
| ул. Щетинина |  | ТК2 | ТК3 | 80 | подземн. | 7 |
| ул. Щетинина |  | ТК3 | ТК4 | 80 | подземн. | 65 |
| ул. Щетинина |  | ТК4 | ЩЕТИНИНА №145 | 80 | подземн. | 60 |
| ул. Щетинина |  | ЩЕТИНИНА №145 | ТК5 | 32 | подземн. | 84 |
| ул. Щетинина |  | ТК2 | ТК6 | 50 | подземн. | 22 |
| ул. Щетинина |  | ТК6 | ТК7 | 50 | подземн. | 35 |
| ул. Заводская |  | Водозабор МКК | Гараж ЗАО "Ширинское молоко" | 80 | надземн. | 175 |
| ул. Заводская |  | ТК12 | ТК17 | 80 | подземн. | 72 |
| ул. Заводская |  | ТК17 | ТК18 | 80 | подземн. | 25 |
| ул. Заводская |  | ТК18 | ТК19 | 80 | подземн. | 38 |
| ул. Заводская |  | ТК19 | ТК20 | 32 | подземн. | 17 |
| ул. Заводская |  | ТК20 | ТК21 | 32 | надземн. | 19 |
| ул. Заводская |  | ТК21 | ТК22 | 32 | подземн. | 22 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК22 | ТК23 | 32 | подземн. | 26 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК23 | ТК24 | 32 | подземн. | 27 |
| ул. Заводская |  | ТК19 | ТК37 | 50 | подземн. | 50 |
| ул. Заводская |  | ТК37 | ТК34 | 50 | подземн. | 25 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК34 | ТК33 | 50 | надземн. | 26 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК33 | ТК32 | 50 | подземн. | 25 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК32 | ТК29 | 32 | подземн. | 19 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК32 | ТК39 | 32 | подземн. | 63 |
| ул. Мелиораторов | Водозабор МКК | ТК39 | ТК39а | 32 | подземн. | 8 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК39а | ТК40 | 32 | подземн. | 21 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК40 | ТК43 | 32 | подземн. | 40 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК29 | ТК28 | 32 | подземн. | 4 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК28 | ТК27 | 32 | подземн. | 12 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК27 | ТК26 | 32 | подземн. | 12 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК26 | ТК25 | 32 | подземн. | 12 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК29 | ТК30 | 32 | подземн. | 4 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК30 | ТК31 | 32 | подземн. | 12 |
| Итого магистральные сети: | 1070 |
|  | Водозабор МКК | Подводки к МКД |
| ул. Щетинина |  | ТК3 | ЩЕТИНИНА №149 | 50 | подземн. | 2 |
| ул. Щетинина |  | ТК4 | ЩЕТИНИНА №147 | 50 | подземн. | 8 |
| ул. Заводская |  | ТК11 | ЗАВОДСКАЯ №12А | 50 | подземн. | 34 |
| ул. Заводская |  | ТК17 | ЗАВОДСКАЯ №14 | 32 | подземн. | 38 |
| ул. Заводская |  | ТК18 | ЗАВОДСКАЯ №16 | 25 | подземн. | 8 |
| ул. Заводская |  | ТК19 | ЗАВОДСКАЯ №18 | 25 | подземн. | 6 |
| Итого подводки к МКД: | 96 |
| Итого Водозабор МКК: | 1166 |
| ИТОГО сети ХВС ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ" c.Шира: | 9722 |

|  |  | Подводки к домам частного сектора с. Шира |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место-расположение | Источник водоснабжения | Водоснабжение |
|  |  | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| с.Шира |
| ул. Мира | Водозабор №1,2 | ВК18 | МИРА №24 | 32 | подземн. | 22 |
| ул. Мира |  | ВК20 | МИРА №22 | 32 | подземн. | 27 |
| ул. Мира |  | ВК20 | МИРА №18 | 32 | подземн. | 28 |
| ул. Мира |  | ВК21 | МИРА №10 | 32 | подземн. | 18 |
| ул. Пионерская |  | ВК37 | ПИОНЕРСКАЯ №3 | 32 | подземн. | 102 |
| ул. Октябрьская |  | ВК43 | ОКТЯБРЬСКАЯ №95 | 50 | подземн. | 62 |
| ул. Октябрьская |  | ВК43 | ОКТЯБРЬСКАЯ №112 | 50 | подземн. | 49 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | 50 ЛЕТ №43 | 80 | подземн. | 122 |
| ул. Курортная |  | ВК54 | КУРОРТНАЯ №28 | 80 | подземн. | 8 |
| ул. Орловская |  | ВК66 | ОРЛОВСКАЯ 39 | 32 | подземн. | 152 |
| ул. Орловская |  | ВК67 | ОРЛОВСКАЯ 27 | 32 | подземн. | 7 |
| ул. Орловская |  | ВК68 | ОРЛОВСКАЯ №25 | 32 | подземн. | 8 |
| ул. Орловская |  | ВК70 | ОРЛОВСКАЯ №21 | 32 | подземн. | 9 |
| ул. Орловская |  | ВК71 | ОРЛОВСКАЯ №19 | 32 | подземн. | 7 |
| ул. Шевченко |  | ВК74 | ШЕВЧЕНКО №1 | 32 | подземн. | 8 |
| ул. Шевченко |  | ВК75 | ШЕВЧЕНКО №2 | 32 | подземн. | 8 |
| ул. Шевченко |  | ВК75 | ШЕВЧЕНКО №3 | 32 | подземн. | 6 |
| ул. Шевченко |  | ВК75 | ШЕВЧЕНКО №4 | 32 | подземн. | 23 |
| ул. Гоголя |  | ВК76 | ГОГОЛЯ №1 | 32 | подземн. | 74 |
| ул. Шолохова |  | ВК76 | ШОЛОХОВА №3 | 32 | подземн. | 112 |
| ул. Щетинина |  | ВК32 | ЩЕТИНИНА №100 | 50 | подземн. | 91 |
| ул. Курортная |  | ВК60 | КУРОРТНАЯ №35 | 32 | подземн. | 22 |
| Итого Водозабор №1,2: | 965 |
| ул. Щетинина | Водозабор МКК | ТК5 | ЩЕТИНИНА №141 | 25 | подземн. | 6 |
| ул. Щетинина |  | ТК5 | ЩЕТИНИНА №139 | 25 | подземн. | 35 |
| ул. Заводская |  | ТК12 | ТК13 (ЗАВОДСКАЯ №23/1) | 25 | подземн. | 17 |
| ул. Заводская |  | ТК13 (ул. Заводская, 23/1) | ТК14 (ЗАВОДСКАЯ №23/2) | 25 | подземн. | 16 |
| ул. Заводская |  | ТК14 (ул. Заводская, 23/2) | ТК15 (ЗАВОДСКАЯ №25/1) | 25 | подземн. | 26 |
| ул. Заводская |  | ТК15 (ул. Заводская, 25/1) | ТК16 (ЗАВОДСКАЯ №25/2) | 25 | подземн. | 16 |
| ул. Заводская |  | ТК22 | ЗАВОДСКАЯ №20 | 25 | подземн. | 13 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК34 | МЕЛИОРАТОРОВ №1 | 25 | подземн. | 29 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК34/ТК33 | МЕЛИОРАТОРОВ №1А | 25 | надземн. | 10 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК28 | МЕЛИОРАТОРОВ №6/1 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК27 | МЕЛИОРАТОРОВ №6/2 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК26 | МЕЛИОРАТОРОВ №4/1 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК25 | МЕЛИОРАТОРОВ №4/2 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК30 | МЕЛИОРАТОРОВ №8/1 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК31 | МЕЛИОРАТОРОВ №8/2 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК39 | МЕЛИОРАТОРОВ №10 | 25 | подземн. | 8 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК39а | МЕЛИОРАТОРОВ №3 | 25 | подземн. | 22 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК40 | МЕЛИОРАТОРОВ №12 | 25 | подземн. | 20 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК40 | МЕЛИОРАТОРОВ №5 | 25 | подземн. | 22 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК43 | МЕЛИОРАТОРОВ №14 | 25 | подземн. | 24 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК43 | МЕЛИОРАТОРОВ №7 | 25 | подземн. | 23 |
| Итого Водозабор МКК: | 299 |
| Итого подводки к домам частного сектора: | 1264 |

|  |  | Сети юридических лиц с.Шира |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место-расположение | Источник водоснабжения | Водоснабжение |
|  |  | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| с.Шира |
| ул. 50 лет ВЛКСМ | Водозабор №1,2 | ВК9 | ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 50 | подземн. | 17 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК10 | ХОЗ. БЛОК | 50 | подземн. | 5 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ХОЗ. БЛОК | 40 | внутренн. | 12 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ХОЗ. БЛОК | МОРГ | 40 | подземн. | 73 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК11 | БОЛЬНИЦА | 100 | подземн. | 8 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК12 | БАНЯ | 80 | подземн. | 29 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК12 | Детский сад №5 | 80 | подземн. | 66 |
| ул. Школьная |  | ВК15 | ПУ-14 | 100 | подземн. | 64 |
| ул. Школьная |  | ВК16 | ШКОЛА №18 (Школьная №4) | 100 | подземн. | 22 |
| ул. Школьная |  | ВК16 | ШКОЛА №18 (Школьная №2) | 100 | подземн. | 183 |
| ул. Школьная |  | ВК17 | ШКОЛЬНАЯ 7 (ОБЩЕЖИТИЕ) | 80 | подземн. | 16 |
| ул. Школьная |  | ВК77 | К/Т ЮНОСТЬ | 80 | подземн. | 4 |
| ул. Маяковского |  | ВК39 | ДОМ ПИОНЕРОВ | 80 | подземн. | 24 |
| ул. Маяковского |  | ВК39 | МАЯКОВСКОГО 47 | 80 | подземн. | 15 |
| ул. Октябрьская |  | ВК36 | ДОМ КУЛЬТУРЫ | 80 | подземн. | 22 |
| ул. Октябрьская |  | ВК35 | ОКТЯБРЬСКАЯ 79 | 100 | подземн. | 42 |
| ул. Октябрьская |  | ВК27 | ОКТЯБРЬСКАЯ 78 | 50 | подземн. | 18 |
| ул. Майская |  | ВК27 | МАЙСКАЯ 25 | 50 | подземн. | 59 |
| ул. Октябрьская |  | ВК41 | МУЗЕЙ | 32 | подземн. | 21 |
| ул. Октябрьская |  | ВК43 | Котельная УНИВЕРМАГА | 32 | подземн. | 44 |
| ул. Октябрьская |  | ВК43 | УНИВЕРМАГ | 50 | подземн. | 34 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | Школа №4 | 100 | подземн. | 27 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК50 | 50 ЛЕТ №32 | 80 | подземн. | 22 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК64 | СБЕРБАНК | 80 | подземн. | 35 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | ПОЧТА | 80 | подземн. | 76 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК64 | ГАРАЖ | 40 | подземн. | 39 |
| ул. Орловская |  | ВК64 | ХМБ (ОРЛОВСКАЯ 8) | 80 | подземн. | 89 |
| ул. Орловская |  | ВК66 | Детский сад №2 | 50 | подземн. | 48 |
| ул. Курортная |  | ВК55 | КУРОРТНАЯ 20 | 80 | подземн. | 11 |
| ул. Курортная |  | ВК61 | БЕРЕЗКА | 32 | подземн. | 25 |
| ул. Курортная |  | ВК62 | КОРОНА | 32 | подземн. | 9 |
| ул. Курортная |  | ВК73 | МВД | 80 | подземн. | 40 |
| Итого Водозабор №1,2: | 1199 |
| ул. Щетинина | Водозабор МКК | Врезка (Водозабор МКК-ТК1) | СЕЛЬСОВЕТ | 80 | надземн. | 41 |
| ул. Щетинина |  | ТК2/ТК7 | ЩЕТИНИНА №151 А | 25 | подземн. | 3 |
| ул. Щетинина |  | ТК7 | Детский сад №9 | 50 | надземн. | 40 |
| ул. Заводская |  | ТК9 | МАГАЗИН (ЗАВОДСКАЯ №21) | 32 | подземн. | 14 |
| Итого Водозабор МКК: | 98 |
| Итого сети ХВС юридических лиц: | 1297 |

| Сводная таблица протяженности сетей холодного водоснабжения с. Шира |
| --- |
| № п/п | Наименование сетей | Протяженность, м | Кому принадлежит и кем обслуживается |
| Водозабор №1,2 |
| 1 | Магистральные сети и подводки к МКД | 8556 | ГУП РХ «Хакресводоканал» |
| 2 | Подводки к домам частного сектора | 965 | Абоненты |
| 3 | Прочие сети | 1199 | Юридические лица |
| Общая протяженность от Водозабора №1,2 | 10720 |  |
| Водозабор МКК |
| 1 | Магистральные сети и подводки к МКД | 1166 | ГУП РХ «Хакресводоканал» |
| 2 | Подводки к домам частного сектора | 299 | Абоненты |
| 3 | Прочие сети | 98 | Юридические лица |
| Общая протяженность от Водозабора МКК | 1563 |  |

Объемы оказанных услуг ГУП РХ «Хакресводоканал» по холодному и горячему  водоснабжению за 2012 г.

| Категория потребителей | холодное водоснабжение, м3 | летний водопровод, м3 | горячее водоснабжение, м3 | Теплоноситель, м3 | Итого, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по прибору учета | без прибора учета |  | по прибору учета | без прибора учета | по прибору учета | без прибора учета |  |
| Население | 25 002,30 | 28 880,26 | 3 395,39 | 9 076,03 | 9 553,03 | - | - | 75 907,00 |
| Бюджет | 17 554,57 | 4 936,70 | - | 450,92 | 10,36 | 8 951,36 | - | 31 903,91 |
| Прочие | 9 745,68 | 361,00 | - | 352,00 | 36,56 | 107,24 | - | 10 602,47 |
| ВСЕГО | 52 302,55 | 34 177,96 | 3 395,39 | 9 878,95 | 9 599,95 | 9 058,59 | - | 118 413,38 |

Перечень многоквартирных, частных домов в с. Шира

подключенных к водозабору МКК

| № п/п | Здание |
| --- | --- |
| 1 | ул. Заводская, дом № 12а |
| 2 | ул. Заводская, дом № 14 |
| 3 | ул. Заводская, дом № 16 |
| 4 | ул. Заводская, дом № 18 |
| 5 | ул. Заводская, дом № 20 |
| 6 | ул. Заводская, дом № 23 |
| 7 | ул. Заводская, дом № 25 |
| 8 | ул. Мелиораторов, дом № 1 |
| 9 | ул. Мелиораторов, дом № 10 |
| 10 | ул. Мелиораторов, дом № 12 |
| 11 | ул. Мелиораторов, дом № 14 |
| 12 | ул. Мелиораторов, дом № 1а |
| 13 | ул. Мелиораторов, дом № 2 |
| 14 | ул. Мелиораторов, дом № 3 |
| 15 | ул. Мелиораторов, дом № 4 |
| 16 | ул. Мелиораторов, дом № 5 |
| 17 | ул. Мелиораторов, дом № 6 |
| 18 | ул. Мелиораторов, дом № 7 |
| 19 | ул. Мелиораторов, дом № 8 |
| 20 | ул. Щетинина, дом № 139 |
| 21 | ул. Щетинина, дом № 141 |
| 22 | ул. Щетинина, дом № 145 |
| 23 | ул. Щетинина, дом № 147 |
| 24 | ул. Щетинина, дом № 149 |

Перечень многоквартирных, частных домов в с. Шира

подключенных к водозабору № 1, № 2

| № п/п | Здание |
| --- | --- |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 21 |
| 2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 23 |
| 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 27 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 28 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 29 |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 3 |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 5 |
| 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 6 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 6а |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 7 |
| 11 | ул. Гоголя, дом № 1 |
| 12 | ул. Гоголя, дом № 1а |
| 13 | ул. Курортная, дом № 18 |
| 14 | ул. Курортная, дом № 22 |
| 15 | ул. Курортная, дом № 24 |
| 16 | ул. Курортная, дом № 28 |
| 17 | ул. Курортная, дом № 32 |
| 18 | ул. Курортная, дом № 34 |
| 19 | ул. Курортная, дом № 35 |
| 20 | ул. Курортная, дом № 43 |
| 21 | ул. Курортная, дом № 45 |
| 22 | ул. Курчатова, дом № 2 |
| 23 | ул. Курчатова, дом № 2б |
| 24 | ул. Мелиораторов, дом № 1 |
| 25 | ул. Мелиораторов, дом № 10 |
| 26 | ул. Мелиораторов, дом № 12 |
| 27 | ул. Мелиораторов, дом № 14 |
| 28 | ул. Мелиораторов, дом № 1а |
| 29 | ул. Мелиораторов, дом № 2 |
| 30 | ул. Мелиораторов, дом № 3 |
| 31 | ул. Мелиораторов, дом № 4 |
| 32 | ул. Мелиораторов, дом № 5 |
| 33 | ул. Мелиораторов, дом № 6 |
| 34 | ул. Мелиораторов, дом № 7 |
| 35 | ул. Мелиораторов, дом № 8 |
| 36 | ул. Мира, дом № 10 |
| 37 | ул. Мира, дом № 18 |
| 38 | ул. Мира, дом № 20 |
| 39 | ул. Мира, дом № 22 |
| 40 | ул. Мира, дом № 24 |
| 41 | ул. Октябрьская, дом № 69 |
| 42 | ул. Октябрьская, дом № 71 |
| 43 | ул. Орловская, дом № 19 |
| 44 | ул. Орловская, дом № 21 |
| 45 | ул. Орловская, дом № 25 |
| 46 | ул. Орловская, дом № 27 |
| 47 | ул. Орловская, дом № 38 |
| 48 | ул. Орловская, дом № 39 |
| 49 | ул. Орловская, дом № 40 |
| 50 | ул. Советская, дом № 17 |
| 51 | ул. Советская, дом № 28 |
| 52 | ул. Шевченко, дом № 1а |
| 53 | ул. Шевченко, дом № 2 |
| 54 | ул. Шевченко, дом № 2а |
| 55 | ул. Шевченко, дом № 3 |
| 56 | ул. Шевченко, дом № 4 |
| 57 | ул. Школьная , дом № 5 |
| 58 | ул. Шолохова , дом № 1 |
| 59 | ул. Шолохова , дом № 5 |
| 60 | ул. Шолохова, дом № 9 |
| 61 | ул. Щетинина, дом № 100 |
| 62 | ул. Щетинина, дом № 99 |

Перечень бюджетных организаций и юридических лиц, подключенных

к водозаборам МКК, №1, №2 с. Шира

| № п/п | Наименование абонента | Адрес абонента |
| --- | --- | --- |
| Водозабор МКК |
| 1 | Малыш Детский сад № 9 МБДОУ | ул. Щетинина, 170 |
| 2 | Ширинский сельсовет Ширинского района РХ | ул. Щетинина, 151 |
| 3 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей РХ | ул. Щетинина, 151 |
| 4 | Иткуль СППК | ул. Щетинина, 151 |
| 5 | Супроткина Галина Ивановна | ул. Щетинина, 151 А |
| 6 | УФСИН | ул. Щетинина, 151 |
| 7 | Ширинский райооный союз потребительских обществ | ул. Курортная, 33 |
|  |  | ул. Заводская, 21 |
| Водозабор № 1, № 2 |
| 1 | Теремок № 5 МБДОУ | ул. Орловская, 1а |
| 2 | Солнышко № 2 МБДОУ | ул. Орловская,29 |
| 3 | КДЮСШ МОУ ДОД | ул. Советская, 28 |
|  |  | ул. 50 лет ВСКСМ, 1 |
| 4 | ГБУЗ РХ «Ширинскоя РБ» | ул. Орловская, 57 |
| 5 | Ширинская СОШ № 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 |
| 6 | Ширинская МОУ СОШ № 18 | ул. Школьная, 2 |
| 7 | ПУ-14 ГАОУ НПО РХ | ул. Школьная, 1, 3, |
| 8 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 |
| 9 | Адутова Марина Ивановна | ул. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6-42Н |
| 10 | Бояркина Светлана Гарриевна | ул. Курортная, 32 (Маг. Турист) |
| 11 | Христенко Елена Анатольевна | ул. Курортная, 18-2Н (Маг. Автотехник) |
|  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6-40Н (маг. Шанс) |
| 12 | ОАО Ростелеком | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 13 | Куликова Любовь Григорьевна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 (маг. Арбат) |
| 14 | ФГУП Почта России | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 15 | РТПЦ РХ филиал ФГУП «РТПС» | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 16 | Дмитриева Татьяна Петровна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-74Н, 75Н, 76 Н |
| 17 | Ненашкина Елена Анатольевна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6(маг. Гастрономчик) |
| 18 | Абаканское ОСБ 8602 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 30 |
| 19 | Коробова Любовь Владимировна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-73Н, 81Н (маг. Элегант) |
| 20 | Федоренко Марина Владимировна | ул. Орловская, 38-78Н |
| 21 | Маркова Марина Раисовна | ул. Орловская, 38-2Н (Аптека) |
| 22 | Мальцева Елена Михайловна | ул. Курортная, 32-2Н (маг Буратино) |
| 23 | ГАОУ РХ СПО «Аграрный техникум» | ул. Школьная, 7(общежитие) |
| 24 | Ширинское МУП Фармация | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-80Н |
| 25 | ООО Теплосети | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6б |
| 26 | Симченко Тамара Петровна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-84 (маг. Тамара) |
| 27 | ОВД Ширинского района | ул. Курортная,36 |
| 28 | Ширинский сельсовет Ширинского района РХ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 |
| 29 | Логвинова Лидия Федоровна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 (маг Карина) |
|  |  | ул. Курортная, 32 (маг. Лидия) |
| 30 | Терскова Ирина Александровна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 27 (маг. Непоседа) |
| 31 | Верховов Анатолий Юрьевич | ул. Курортная, 26 |
| 32 | Мкртчан Галина Анатольевна | ул. Курортная, 24-4Н |
| 33 | Управление Федеральной миграционной службы по РХ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 34 | Прохоренко Николай Александрович | ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 (маг. Телемакс) |
| 35 | ООО «Ширинская Сервисная компания» | ул. Курортная, 24 (маг. Мастер) |
| 36 | ОАО Ростелеком | ул. Курортная, 43 А |
| 37 | Хакасский Муниципальный банк | ул. Орловская, 8 |
| 38 | АУ Ширинский районный краеведческий музей | ул. Октябрьская, 81 |
| 39 | ДП и МОУ ДОД | ул. Маяковского, 58 |
| 40 | Администрация МО | ул. Октябрьская 79 (администр. здание) |
| 41 | МБУ Ширинский РДК | ул. Октябрьская, 80 |
| 42 | ОАО «РЭУ» | ул. 50 лет ВЛКСМ, 34 (Призывной пункт) |
|  |  | ул. Щетинина 111 (военкомат) |
| 43 | Ширинский вестник Редакция газеты АУ | ул. Октябрьская, 85 |
| 44 | ГБУЗ РХ «Ширинская РБ» | ул. Октябрьская, 85 (стоматология) |
| 45 | Федоренко Александр Сергеевич | ул. Майская, 25 (маг. Техномаркет) |
|  |  | ул. Курортная, 22 (МАГ. Глория Джинс) |
| 46 | Ширинский ВОА ХРОО ВОА | ул. Щетинина,100 |
| 47 | Центр занятости населения ГКУ РХ | ул. Октябрьская, 75 (админитр. здание) |
|  |  | ул. Октябрьская, 79 (гараж) |
| 48 | Управление судебного депертамента | ул. Октябрьская, 75 (админитр. здание) |
|  |  | ул. Октябрьская, 79 (гараж |
| 49 | Махракова Лилия Рубиковна | ул. Октябрьская, 78 (маг. Гермес) |
|  |  | ул. Октябрьская, 78а (маг. Гермес) |
| 50 | Марьясова Татьяна Михайловна | ул. Октябрьская, 88а |
| 51 | Коробов Сергей Александрович | ул. Октябрьская, 86 А (маг. Элегант) |
| 52 | Тропина Людмила Витальевна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 (маг. Родник) |
| 53 | Саломатов Николай Николаевич | ул. Курортная, 19 (маг. Корона) |
| 54 | ПО Универмаг | ул. Октябрьская, 98 |
| 55 | ООО Новинка | ул. Маяковского, 47 |
| 56 | Санников Александр Валерьевич | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6-4Н(маг. Виктория) |
| 57 | Санникова Елена Владиславовна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 |
| 58 | Чикашкин Григорий Иванович | ул. Октябрьская, 82 |

1.4. Качество питьевой воды

По результатам федерального государственного контроля за водой централизованного водоснабжения было взято 92 пробы воды на микробиологические исследования, не соответствует требованиям действующих СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» 11 проб, что составляет 12% . Наиболее вероятная причина – износ сетей. По данным проверки наибольший износ сетей от водозабора № 1 по ул. Мира.

При проведении санитарно – химических исследований воды из централизованных сетей имеет место превышение обобщенных показателей:

- общая протяженность в 30 % проб;

- á радиоактивность в 30 % проб.

1.5. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие  согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в период 2013-2015 гг.

| № п/п | Объект ЖКХ | Наименование работ, мероприятий | Сроки выполнения работ | Сметная стоимость,(б/НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Водозабор № 1, с. Шира | Проектные работы | 2013 | 2014 | 185,000 |
| 2 |  | Строительство помещения для установки водоподготовительного оборудования, с инженерными сетями | 2014 | 2015 | 2160,352 |
| 3 |  | Установка узла грубой очистки, включая КИП | 2014 | 2015 | 58,560 |
| 4 |  | Установка сорбции Hydrotech FSS 4882-363 V , включая фильтрующий материал и поддерживающий слой | 2014 | 2015 | 755,424 |
| 5 |  | Автоматическая установка умягчения Hydrotech SDF 3672-2900 NT, включая узел подмеса, фильтрующий материал и поддерживающий слой | 2014 | 2015 | 438,983 |
| 6 |  | Устройство внутриплощадочных инженерных сетей | 2014 | 2015 | 678,150 |
| 7 |  | Пуско-наладочные работы | 2015 | 2015 | 557,100 |
| Итого по разделу водоснабжению: | 4833,569 |

В результате проведенного ряда мероприятий по водоподготовке, планируется улучшение качества питьевой воды до установленных нормативов СНиПов и СанПиНов.

РАЗДЕЛ 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

водоотведение – технологический процесс, обеспечивающий потребителям отвод, пропуск и очистку сточных вод;

система водоотведения - комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающий отвод, пропуск и очистку сточных вод;

Выполняет работы и оказывает услуги по водоотведению ООО «Вис», в том числе сбор и очистка сточных вод

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  с. Шира  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой и централизованная система канализации.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства (Северо-Восточный микрорайон с. Шира), так и уже существующих (ул. Октябрьская, ул. Щетинин).

2.2. Система водоотведения и очистки сточных вод.

Характеристика существующего состояния системы водоотведения

с. Шира

Система водоотведения и очистки сточных вод состоит из:

- 2 самотечных коллекторов

- 2 напорных коллекторов

- комплекс очистных сооружений

Протяженность канализационных сетей 8 600 м

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | квартальная | придомовая |
| Коллектор по ул. Орловской |
| 1 | ПУ-14 | 415,9 | 95,1 |
| 2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 146,8 | 17,6 |
| 3 | ЦРБ | 437 | 79,2 |
| 4 | д/с Теремок | 139,9 | 25,4 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 69,7 | 8,4 |
| 6 | Котельная № 1, баня | 179 | 24 |
| 7 | ул. Орловская, д. 40 | 140,4 | 36 |
| 8 | ул. Орловская, д. 38 | 146,6 | 18,6 |
| 9 | д/с Солнышко | 68,5 | 5,3 |
| 10 | ул. Орловская, частный сектор | 149,9 | 38,6 |
| Общая протяженность | 1018,2 |
| Коллектор по ул. 50 лет ВЛКСМ |
| 11 | СОШ № 18 | 400,8 | 13 |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, д. 7 | 93 | 13,2 |
| 13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6а | 39,5 | 8,4 |
| 14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, баня | 14,5 |  |
| 15 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, д. 23 | 189,5 | 48 |
| 16 | СОШ № 4 | 291,6 | 38 |
| 17 | Почта | 119,1 | 12 |
| 18 | РКЦ | 85,5 | 25,5 |
| 19 | ХМБ, м-н «Родник» | 124,5 | 24,3 |
| 20 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 |  | 23,1 |
| 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 | 107,5 | 12,4 |
| 22 | Ул. Курортная, д. 18, д. 20, д. 22 | 267,1 | 52,4 |
| 23 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 | 32,6 | 11 |
| Общая протяженность | 1056,2 |
| Коллектор по ул. Курортной |
| 24 | ул. Курортная, ТУСМ и д. 43, д. 45 | 178,5 | 35,5 |
| 25 | ул. Курортная, д. 24, д. 28, д. 30, д. 32 |  | 46,5 |
| 26 | ул. Курортная, д. 34 |  | 23,4 |
| 27 | ул. Курортная, РОВД |  | 12 |
| Общая протяженность | 457,9 |
| Напорный коллектор 1600 м |
| Напорный коллектор 750 м |
| Коллектор МКК |
| 28 | ул. Щетинина, д. 145, д. 147, д. 149 | 201,5 | 37,8 |
| 29 | ул. Щетинина, д/с «Малыш», магазин | 69,9 | 33 |
| 30 | ул. Заводская до кК 24 | 263 | 59,8 |
| 31 | ул. Заводская, д. 23, д. 25 | 84,2 | 59,8 |
| 32 | ул. Мелиораторов от кк 30 | 266,5 | 36,6 |
| 33 | на территории МКК | 645,4 | 117,6 |

ИТОГО:                        коллектор самотёчный - 2532,3 м.

квартальная – 5403,9 м.

придомовая – 1046,7 м.

коллектор напорный – 2350 м.

Схема системы водоотведения с. Шира

#### 2.3. Объем предоставляемых услуг

#### На очистные сооружения с. Шира в настоящее время поступают хозяйственно бытовые стоки в объеме 128,3 тыс. м3 в год, в том числе 0,6 тыс. м3 вывоз стоков АС-машиной по заявкам жителей.

#### В случае реконструкции канализационных сетей с подключением новых абонентов вновь строящихся районов с. Шира, объем хозяйственно-бытовых стоков может вырасти до 130 тыс. м3 в год.

#### Объемы по водоотведению для населения

| улица | № дома | Кол-во чел | Норматив, год/чел | Срок предоставления услуг, м3 | Объем в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зима | лето | зима | лето |
| 50 лет ВЛКСМ | 3а | 4 | 6,85/3,97 | 7,76 | 4,24 | 212,6 | 67,3 |
|  | 3 | 26 | 6,85/3,97 |  |  | 1275,7 | 403,99 |
|  | 5 | 10 | 5,34/3,0 |  |  | 414,38 | 127,2 |
|  | 6 | 43 | 6,85/3,97 |  |  | 2285,71 | 723,81 |
|  | 6а | 17 | 6,85/3,97 |  |  | 903,65 | 286,16 |
|  | 7 | 10 | 5,34/3,0 |  |  | 414,38 | 127,2 |
|  | 21 | 155 | 6,85/3,97 |  |  | 8026,56 | 2541,75 |
|  | 23 | 48 | 6,85/3,97 |  |  | 2285,71 | 723,81 |
|  | 27 | 50 | 5,34/3,0 |  |  | 2071,92 | 636,0 |
|  | 28 | 18 | 5,34/3,0 |  |  | 745,89 | 228,96 |
|  | 29 | 16 | 5,34/3,0 |  |  | 663,01 | 203,52 |
| Вокзальная | 42 | 2 | 6,85/3,97 |  |  | 106,31 | 33,67 |
|  | 42а | 24 | 6,85/3,97 |  |  | 1275,74 | 403,99 |
| Заводская | 12а | 41 | 6,85/3,97 |  |  | 2126,24 | 673,31 |
|  | 14 | 42 | 3,85/3,97 |  |  | 2126,24 | 673,31 |
|  | 16 | 12 | 6,85/3,97 |  |  | 637,87 | 201,99 |
|  | 18 | 19 | 6,85/3,97 |  |  | 850,5 | 269,32 |
|  | 20 | 8 | 6,85/3,97 |  |  | 425,25 | 134,66 |
|  | 23 | 4 | 5,34/3,0 |  |  | 165,75 | 50,88 |
|  | 25 | 6 | 5,34/3,0 |  |  | 248,63 | 76,32 |
|  | 20 | 7 | 5,34/3,97 |  |  | 290,07 | 117,83 |
| Курортная | 18 | 36 | 5,34/3,0 |  |  | 1450,34 | 445,2 |
|  | 22 | 25 | 5,34/3,0 |  |  | 1035,96 | 318,0 |
|  | 24 | 18 | 5,34/3,0 |  |  | 704,45 | 216,24 |
|  | 32 | 12 | 5,34/3,0 |  |  | 479,26 | 152,64 |
|  | 34 | 22 | 5,34/3,0 |  |  | 911,64 | 279,84 |
|  | 43 | 29 | 5,34/3,0 |  |  | 1201,71 | 368,88 |
|  | 45 | 24 | 5,34/3,0 |  |  | 994,52 | 305,28 |
|  | 28 | 3 | 5,34/3,0 |  |  | 124,32 | 38,16 |
| Мелиораторов | 1а | 3 | 5,34/3,0 |  |  | 124,32 | 38,16 |
|  | 1 | 7 | 5,34/3,0 |  |  | 290,07 | 89,04 |
|  | 4 | 4 | 5,34/3,0 |  |  | 165,75 | 50,88 |
|  | 6 | 5 | 5,34/3,0 |  |  | 207,19 | 63,5 |
|  | 8 | 2 | 5,34/3,0 |  |  | 82,88 | 25,44 |
| Моисейченко | 4 | 6 | 6,85/3,97 |  |  | 318,94 | 101,0 |
|  | 6 | 7 | 6,85/3,97 |  |  | 372,09 | 117,83 |
|  | 6а | 4 | 6,85/3,97 |  |  | 212,62 | 67,33 |
|  | 7 | 13 | 6,85/3,97 |  |  | 691,03 | 218,83 |
|  | 16 | 20 | 6,85/3,97 |  |  | 1063,12 | 336,66 |
|  | 17 | 25 | 6,85/3,97 |  |  | 1328,9 | 420,82 |
|  | 18 | 7 | 6,85/3,97 |  |  | 372,09 | 117,83 |
|  | 21 | 16 | 6,85/3,97 |  |  | 850,5 | 269,32 |
| Октябрьская | 69 | 11 | 6,85/3,97 |  |  | 584,72 | 185,16 |
|  | 71 | 13 | 6,85/3,97 |  |  | 691,03 | 218,83 |
|  | 73 | 1 | 6,85/3,97 |  |  | 53,16 | 16,83 |
|  | 38 | 127 | 6,85/3,97 |  |  | 6750,81 | 2337,77 |
|  | 40 | 162 | 6,85/3,97 |  |  | 8611,27 | 2726,91 |
|  | 19 | 6 | 5,34/3 |  |  | 248,63 | 76,32 |
|  | 21 | 3 | 5,34/3 |  |  | 124,32 | 38,16 |
|  | 25 | 6 | 5,34/3 |  |  | 248,63 | 76,32 |
|  | 27 | 5 | 5,34/3 |  |  | 207,19 | 63,6 |
|  | 39,4 | 4 | 5,34/3 |  |  | 165,75 | 50,88 |
| Щетинина | 145 | 24 | 6,85/3,97 |  |  | 1275,74 | 403,99 |
|  | 147 | 20 | 6,85/3,97 |  |  | 1063,12 | 336,66 |
|  | 149 | 18 | 6,85/3,97 |  |  | 956,81 | 302,99 |
| Школьная | 5 | 13 | 6,85/3,97 |  |  | 691,03 | 220,23 |
| ВСЕГО |  | 1263 |  |  |  | 62,2 тм3 | 21,0 |
|  |  |  | Всего в год по населению | 83,2 м3 |  |  |  |

#### 2.4. Состояние сетей водоотведения и очистных сооружений

#### Очистные сооружения построенные в 1981 г. не выполняют своих функций. Через очистные сооружения проходит 230 м3 сточных вод при отсутствии нефтяной и биохимической очисток.

#### Очистные сооружения с. Шира признаны аварийными, отсутствует ливневая канализация в районе здания администрации МО Ширинский район, автовокзала. Отсутствует водоотведение в районе ул. Октябрьская, ул. Вокзальная.

#### В ходе проведения обследования сетей водоотведения были выявлены несоответствия требованиям «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения канализации».

#### 2.5.  Мероприятия по модернизации и реконструкции комплекса очистных сооружений

#### - ул. Орловская- замена труб существующего самотечного коллектора на трубы большего диаметра;

#### - ул. 50 лет ВЛКСМ – замена труб существующего самотечного коллекторана трубы большего диаметра согласно расчету;

#### - ул. Курортная – устройство нового самотечного коллектора с применением труб большего диаметра от ресторана «Семь сундуков» с переподключением жилых домов;

#### - ул. Вокзальная – устройство нового самотечного коллектора с подключением домов № 42, 42 А;

#### - ул. Моисейченко - устройство нового самотечного коллектора с подключением зданий ЖД Вокзала, туалетов, профилактория;

#### - ул. Щетинина - устройство нового самотечного коллектора диаметром труб согласно расчету;

#### - ул. Октябрьская - устройство нового самотечного коллектора с подключением жилых домов № 69, № 71, Районного ДК, здания администрации Ширинского района, зданий автовокзала, Универмага, стоматологической поликлиники, военкомата, Ширинской средней школы № 17, храма, столовой, сауны «Красный Яр»;

#### - строительство новой КНС и напорного коллектолра;

#### - строительство напорного коллектора от КНС – 1 до очистных сооружений;

#### - монтаж нового оборудования в КНС – 1 и КНС – 3 МКК;

#### - устройство самотечного коллектора по ул. Курортная до жилого района «Иткуль» и застройки района аэропорта;

#### - расчет диаметра трубы самотечного коллектора производить с учетом ливневой канализации по ул. Курортной, Щетинина, Октябрьской, от Автовокзала;

#### - реконструкция комплекса «Очистные сооружения с. Шира».

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

# Text boxes

СХЕМА СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОНАБЖЕНИЯ С. ШИРА

Сеть ХВС от водозаборов №1, № 2