СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С. ШИРА, ШИРИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  С. ШИРА

Основанием для разработки схемы водоснабжения с. Шира, Ширинского района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

1. Общие положения

Схема водоснабжения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Ресурсоснабжающая организация  определяется схемой водоснабжения.

# Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

# Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения  на территории поселения.

2.Краткий обзор

Инициатор разработки схемы водоснабжения – Администрация Ширинского сельсовета.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей с. Шира при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Общие сведения

Ширинский сельсовет  входит в состав Ширинского Муниципального района .

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 2895 га.

Располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Абакана.

В состав  Ширинского с/с входят 3 аала: Топанов, Малый Кобежиков и Марчелгаш.

Административным центром  является с. Шира.

Численность населения Ширинского с/с на 01.01.2013 – 10907 человек.

Общая площадь жилого фонда (2012 г.)– 173,6 тыс. кв. м.

Введено в действие жилых домов (2012 г.)- 14 шт, общей площадью – 1,398 тыс. кв.м

Число источников:

- теплоснабжения – 4

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 6

-  полигон ТБО – 1

Протяженность сетей:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 10,8 км

- водопроводных – 12,778 км

- канализационных - 8,6

РАЗДЕЛ 1.

1.1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению ООО "Теплоресурс" (водозабор № 1, 2, МКК, ПМК), Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (водозабор ст. Шира), ООО «РемСервисБорец» (водозабор микр. «Иткульский») , в том числе

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

- опломбировка приборов учета (водомеров);

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ООО "Теплоресурс", Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД», ООО «РемСервисБорец»  осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

1.2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  с. Шира базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив,  на пожаротушение.

1.3. Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

с. Шира

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение с. Шира осуществляется из 6 водозаборов:

Водозабор № 1

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 1 | ЭЦВ-8 | 25 | 125 |
| скважина № 2 | ЭЦВ-8 | 63 | 110 |

Водозабор № 2

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 1 | ЭЦВ-8 | 25 | 150 |

Водозабор МКК

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 2 | ЭЦВ-10 | 63 | 110 |
| скважина № 3 | ЭЦВ-10 | 63 | 110 |

Водозабор ПМК

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 1 | ЭЦВ-6 | 10 | 110 |

Водозабор ст. Шира

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| скважина № 1 | ЭЦВ-8-16-140 | 15 | 80 |
| скважина № 2 | ЭЦВ-8-25-100 | 3,6 | 77 |

Водозаборы расположены по адресу:

- водозабор № 1 – с. Шира, ул. Свердлова, 30 А

- водозабор № 2 – с. Шира, ул. Профсоюзная, 29 А

- водозабор МКК – с. Шира, ул. Щетинина, 151 Ж

- водозабор ПМК - с. Шира, ул. Линейная.

- водозабор ст. Шира – с. Шира, ст. Шира.

Возле каждого  водозабора  установлена водонапорная  башня

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Свердлова, 30 А | 1963 год | 400,0 |
| 2 | ул. Профсоюзная, 29 А | 1971 год | 20,0 |
| 3 | ул. Щетинина, 151 Ж | 1967 год | 243,0 |
| 4 | ул. Линейная | 1963 года | 20,0 |

Общая протяженность водопроводной сети 14261,00 м.

|  | Сети холодного водоснабжения с. Шира |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение | Водоснабжение |
|  | Источник водоснабжения | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| c. Шира |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Магистральные сети |
| ул. Мира | Водозабор №1,2 | Водозабор №1 | ВК1 | 150 | подземн. | 123 |
| ул. Мира |  | ВК1 | ВК1.А | 150 | подземн. | 30 |
| ул. Мира |  | ВК1.А | ВК2 | 150 | подземн. | 70 |
| ул. Мира |  | ВК2 | ВК3 | 150 | подземн. | 24 |
| ул. Мира |  | ВК2 | ВК4 | 150 | подземн. | 29 |
| ул. Мира |  | ВК4 | ВК5 | 100 | подземн. | 161 |
| ул. Гайдара |  | ВК5 | ВК6 | 100 | подземн. | 28 |
| ул. Гайдара |  | ВК6 | ВРК1 | 32 | подземн. | 2 |
| ул. Мира |  | ВК3 | ВК7 | 150 | подземн. | 440 |
| ул. Мира |  | ВК7 | ВК8 | 150 | подземн. | 16 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК8 | ВК9 | 150 | подземн. | 97 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК8 | ВК15 | 150 | подземн. | 376 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК9 | ВК10 | 150 | подземн. | 45 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК10 | ВК11 | 150 | подземн. | 44 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК11 | Котельная №1 | 150 | подземн. | 76 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | Котельная №1 | ВК12 | 150 | подземн. | 80 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК12 | ВК13 | 150 | подземн. | 37 |
| ул. Щорса |  | ВК13 | ВК14 | 150 | подземн. | 46 |
| ул. Щорса |  | ВК14 | ВК15 | 150 | подземн. | 53 |
| ул. Школьная |  | ВК15 | ВК16 | 150 | подземн. | 169 |
| ул. Школьная |  | ВК16 | ВК17 | 150 | подземн. | 174 |
| ул. Школьная |  | ВК17 | ВК18 | 150 | подземн. | 102 |
| ул. Мира |  | ВК18 | ВРК2 | 32 | подземн. | 2 |
| ул. Мира |  | ВК18 | ВК19 | 100 | подземн. | 85 |
| ул. Мира |  | ВК19 | ВК20 | 50 | подземн. | 7 |
| ул. Мира |  | ВК19 | ВК21 | 100 | подземн. | 156 |
| ул. Мира |  | ВК21 | ВК22 | 100 | подземн. | 116 |
| ул. Мира |  | ВК22 | ВК23 | 100 | подземн. | 113 |
| ул. Майская |  | ВК23 | ВК24 | 100 | подземн. | 196 |
| ул. Майская |  | ВК24 | ВК25 | 100 | подземн. | 10 |
| ул. Майская |  | ВК25 | ВК26 | 100 | подземн. | 127 |
| ул. Октябрьская |  | ВК26 | ВК27 | 150 | подземн. | 84 |
| ул. Октябрьская |  | ВК27 | ВК28 | 150 | подземн. | 77 |
| ул. Октябрьская |  | ВК28 | ВК29 | 150 | подземн. | 212 |
| ул. Октябрьская |  | ВК29 | ВК29.1 | 150 | подземн. | 51 |
| ул. Октябрьская |  | ВК29.1 | ВК29.2 | 150 | подземн. | 62 |
| ул. Октябрьская |  | ВК29.2 | ВРК3 | 150 | подземн. | 50 |
| ул. Октябрьская |  | ВРК3 | ВК30 | 50 | подземн. | 67 |
| ул. Щетинина |  | ВК30 | ВК31 | 50 | подземн. | 50 |
| ул. Щетинина |  | ВК31 | ВРК4 | 50 | подземн. | 103 |
| ул. Щетинина |  | ВРК4 | ВРК5 | 50 | подземн. | 109 |
| ул. Щетинина |  | ВРК5 | ВК32 | 50 | подземн. | 155 |
| ул. Октябрьская |  | ВК28 | ВК33 | 80 | подземн. | 30 |
| ул. Октябрьская |  | ВК33 | ВК34 | 50 | подземн. | 24 |
| ул. Октябрьская |  | ВК26 | ВК35 | 150 | подземн. | 22 |
| ул. Октябрьская |  | ВК35 | ВК36 | 100 | подземн. | 40 |
| ул. Майская |  | ВК36 | ВК37 | 100 | подземн. | 47 |
| ул. Маяковского |  | ВК37 | ВК38 | 80 | подземн. | 31 |
| ул. Маяковского |  | ВК38 | ВК39 | 80 | подземн. | 22 |
| ул. Октябрьская | Водозабор №1,2 | ВК35 | ВК40 | 150 | подземн. | 35 |
| ул. Октябрьская |  | ВК40 | ВК41 | 150 | подземн. | 97 |
| ул. Октябрьская |  | ВК41 | ВК42 | 150 | подземн. | 72 |
| ул. Октябрьская |  | ВК42 | ВК43 | 150 | подземн. | 98 |
| ул. Щорса |  | ВК14 | ВК44 | 150 | подземн. | 78 |
| ул. Щорса |  | ВК44 | ВК45 | 150 | подземн. | 69 |
| ул. Щорса |  | ВК45 | ВК46 | 150 | подземн. | 68 |
| ул. Щорса |  | ВК46 | ВК47 | 150 | подземн. | 229 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК47 | ВК48 | 150 | подземн. | 100 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК48 | ВК49 | 150 | подземн. | 173 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | ВК50 | 150 | подземн. | 150 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК50 | ВК51 | 150 | подземн. | 68 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК51 | ВК52 | 150 | подземн. | 77 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | ВК53 | 150 | подземн. | 41 |
| ул. Курортная |  | ВК53 | ВК54 | 150 | подземн. | 100 |
| ул. Курортная |  | ВК54 | ВК55 | 150 | подземн. | 142 |
| ул. Курортная |  | ВК55 | ВК56 | 150 | подземн. | 20 |
| ул. Курортная |  | ВК56 | ВРК6 | 100 | подземн. | 146 |
| ул. Курортная |  | ВК55 | ВК58 | 100 | подземн. | 35 |
| ул. Курортная |  | ВК58 | ВК59 | 50 | подземн. | 7 |
| ул. Курортная |  | ВК59 | ВК60 | 50 | подземн. | 39 |
| ул. Курортная |  | ВК60 | ВК61 | 50 | подземн. | 69 |
| ул. Курортная |  | ВК61 | ВК62 | 50 | подземн. | 55 |
| ул. Курортная |  | ВК62 | ВК63 | 50 | подземн. | 71 |
| ул. Курортная |  | Водозабор №2 | ВК56 | 150 | подземн. | 108 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | Водозабор №2 | Котельная №2 | 150 | подземн. | 62 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | Котельная №2 | ВК57 | 150 | подземн. | 15 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК57 | ВК51 | 150 | подземн. | 68 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | ВК64 | 100 | подземн. | 66 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК64 | ВК65 | 100 | подземн. | 67 |
| ул. Орловская |  | ВК65 | ВК66 | 100 | подземн. | 195 |
| ул. Орловская |  | ВК66 | ВК67 | 50 | подземн. | 71 |
| ул. Орловская |  | ВК67 | ВК68 | 50 | подземн. | 61 |
| ул. Орловская |  | ВК68 | ВК69 | 50 | подземн. | 12 |
| ул. Орловская |  | ВК69 | ВК70 | 50 | подземн. | 11 |
| ул. Орловская |  | ВК70 | ВК71 | 50 | подземн. | 13 |
| ул. Курортная |  | ВК53 | ВК72 | 150 | подземн. | 148 |
| ул. Орловская |  | ВК72 | ВК73 | 80 | подземн. | 19 |
| ул. Шевченко |  | ВК72 | ВК74 | 50 | подземн. | 92 |
| ул. Шевченко |  | ВК74 | ВК75 | 50 | подземн. | 20 |
| ул. Шевченко |  | ВК75 | ВК76 | 50 | подземн. | 120 |
| ул. Школьная |  | Школа №18 | ВК77 | 100 | подземн. | 131 |
| Итого магистральные сети: | 7588 |
|  | Водозабор №1,2 | Подводки к МКД |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК8 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №3 | 32 | подземн. | 50 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК13 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №6 | 50 | подземн. | 25 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК13 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №6А | 50 | подземн. | 22 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК14 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №5 | 50 | подземн. | 21 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК14 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №7 | 50 | подземн. | 22 |
| ул. Школьная |  | ВК17 | ШКОЛЬНАЯ №5 | 100 | подземн. | 18 |
| ул. Орловская |  | ВК47 | ОРЛОВСКАЯ №38 | 100 | подземн. | 42 |
| ул. Орловская | Водозабор №1,2 | ВК47 | ОРЛОВСКАЯ №40 | 100 | подземн. | 139 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК48 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №22 | 50 | подземн. | 25 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК48 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №21 | 100 | подземн. | 17 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК51 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №27 | 80 | подземн. | 17 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №28 | 80 | подземн. | 22 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №34 | 80 | подземн. | 40 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | 50 ЛЕТ ВЛКСМ №29 | 80 | подземн. | 23 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК52 | 50 ЛЕТ №32 | 80 | подземн. | 28 |
| ул. Курортная |  | ВК54 | КУРОРТНАЯ 24 | 80 | подземн. | 25 |
| ул. Курортная |  | ВК55 | КУРОРТНАЯ 22 | 80 | подземн. | 16 |
| ул. Курортная |  | ВК56 | КУРОРТНАЯ 18 | 80 | подземн. | 7 |
| ул. Курортная |  | ВК58 | КУРОРТНАЯ 45 | 32 | подземн. | 87 |
| ул. Курортная |  | ВК58 | КУРОРТНАЯ 43 | 32 | подземн. | 37 |
| ул. Октябрьская |  | ВК34 | ОКТЯБРЬСКАЯ 69 | 50 | подземн. | 9 |
| ул. Октябрьская |  | ВК34 | ОКТЯБРЬСКАЯ 71 | 50 | подземн. | 24 |
| ул. Курчатова |  | ВК47 | ВК47.1 | 32 | подземн. | 251 |
| ул. Курчатова |  | ВК47.1 | КУРЧАТОВА №2 | 32 | подземн. | 1 |
| Итого подводки к МКД: | 968 |
| Итого Водозабор №1,2: | 8556 |
|  | Водозабор МКК | Магистральные сети |
| ул. Щетинина |  | Водозабор МКК | ТК1 | 80 | надземн. | 17 |
| ул. Щетинина |  | ТК1 | ТК2 | 80 | подземн. | 26 |
| ул. Щетинина |  | ТК2 | ТК3 | 80 | подземн. | 7 |
| ул. Щетинина |  | ТК3 | ТК4 | 80 | подземн. | 65 |
| ул. Щетинина |  | ТК4 | ЩЕТИНИНА №145 | 80 | подземн. | 60 |
| ул. Щетинина |  | ЩЕТИНИНА №145 | ТК5 | 32 | подземн. | 84 |
| ул. Щетинина |  | ТК2 | ТК6 | 50 | подземн. | 22 |
| ул. Щетинина |  | ТК6 | ТК7 | 50 | подземн. | 35 |
| ул. Заводская |  | Водозабор МКК | Гараж ЗАО "Ширинское молоко" | 80 | надземн. | 175 |
| ул. Заводская |  | ТК12 | ТК17 | 80 | подземн. | 72 |
| ул. Заводская |  | ТК17 | ТК18 | 80 | подземн. | 25 |
| ул. Заводская |  | ТК18 | ТК19 | 80 | подземн. | 38 |
| ул. Заводская |  | ТК19 | ТК20 | 32 | подземн. | 17 |
| ул. Заводская |  | ТК20 | ТК21 | 32 | надземн. | 19 |
| ул. Заводская |  | ТК21 | ТК22 | 32 | подземн. | 22 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК22 | ТК23 | 32 | подземн. | 26 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК23 | ТК24 | 32 | подземн. | 27 |
| ул. Заводская |  | ТК19 | ТК37 | 50 | подземн. | 50 |
| ул. Заводская |  | ТК37 | ТК34 | 50 | подземн. | 25 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК34 | ТК33 | 50 | надземн. | 26 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК33 | ТК32 | 50 | подземн. | 25 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК32 | ТК29 | 32 | подземн. | 19 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК32 | ТК39 | 32 | подземн. | 63 |
| ул. Мелиораторов | Водозабор МКК | ТК39 | ТК39а | 32 | подземн. | 8 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК39а | ТК40 | 32 | подземн. | 21 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК40 | ТК43 | 32 | подземн. | 40 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК29 | ТК28 | 32 | подземн. | 4 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК28 | ТК27 | 32 | подземн. | 12 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК27 | ТК26 | 32 | подземн. | 12 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК26 | ТК25 | 32 | подземн. | 12 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК29 | ТК30 | 32 | подземн. | 4 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК30 | ТК31 | 32 | подземн. | 12 |
| Итого магистральные сети: | 1070 |
|  | Водозабор МКК | Подводки к МКД |
| ул. Щетинина |  | ТК3 | ЩЕТИНИНА №149 | 50 | подземн. | 2 |
| ул. Щетинина |  | ТК4 | ЩЕТИНИНА №147 | 50 | подземн. | 8 |
| ул. Заводская |  | ТК11 | ЗАВОДСКАЯ №12А | 50 | подземн. | 34 |
| ул. Заводская |  | ТК17 | ЗАВОДСКАЯ №14 | 32 | подземн. | 38 |
| ул. Заводская |  | ТК18 | ЗАВОДСКАЯ №16 | 25 | подземн. | 8 |
| ул. Заводская |  | ТК19 | ЗАВОДСКАЯ №18 | 25 | подземн. | 6 |
| Итого подводки к МКД: | 96 |
| Итого Водозабор МКК: | 1166 |
| ИТОГО сети ХВС c.Шира: | 9722 |

|  |  | Подводки к домам частного сектора с. Шира |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место-расположение | Источник водоснабжения | Водоснабжение |
|  |  | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| с.Шира |
| ул. Мира | Водозабор №1,2 | ВК18 | МИРА №24 | 32 | подземн. | 22 |
| ул. Мира |  | ВК20 | МИРА №22 | 32 | подземн. | 27 |
| ул. Мира |  | ВК20 | МИРА №18 | 32 | подземн. | 28 |
| ул. Мира |  | ВК21 | МИРА №10 | 32 | подземн. | 18 |
| ул. Пионерская |  | ВК37 | ПИОНЕРСКАЯ №3 | 32 | подземн. | 102 |
| ул. Октябрьская |  | ВК43 | ОКТЯБРЬСКАЯ №95 | 50 | подземн. | 62 |
| ул. Октябрьская |  | ВК43 | ОКТЯБРЬСКАЯ №112 | 50 | подземн. | 49 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | 50 ЛЕТ №43 | 80 | подземн. | 122 |
| ул. Курортная |  | ВК54 | КУРОРТНАЯ №28 | 80 | подземн. | 8 |
| ул. Орловская |  | ВК66 | ОРЛОВСКАЯ 39 | 32 | подземн. | 152 |
| ул. Орловская |  | ВК67 | ОРЛОВСКАЯ 27 | 32 | подземн. | 7 |
| ул. Орловская |  | ВК68 | ОРЛОВСКАЯ №25 | 32 | подземн. | 8 |
| ул. Орловская |  | ВК70 | ОРЛОВСКАЯ №21 | 32 | подземн. | 9 |
| ул. Орловская |  | ВК71 | ОРЛОВСКАЯ №19 | 32 | подземн. | 7 |
| ул. Шевченко |  | ВК74 | ШЕВЧЕНКО №1 | 32 | подземн. | 8 |
| ул. Шевченко |  | ВК75 | ШЕВЧЕНКО №2 | 32 | подземн. | 8 |
| ул. Шевченко |  | ВК75 | ШЕВЧЕНКО №3 | 32 | подземн. | 6 |
| ул. Шевченко |  | ВК75 | ШЕВЧЕНКО №4 | 32 | подземн. | 23 |
| ул. Гоголя |  | ВК76 | ГОГОЛЯ №1 | 32 | подземн. | 74 |
| ул. Шолохова |  | ВК76 | ШОЛОХОВА №3 | 32 | подземн. | 112 |
| ул. Щетинина |  | ВК32 | ЩЕТИНИНА №100 | 50 | подземн. | 91 |
| ул. Курортная |  | ВК60 | КУРОРТНАЯ №35 | 32 | подземн. | 22 |
| Итого Водозабор №1,2: | 965 |
| ул. Щетинина | Водозабор МКК | ТК5 | ЩЕТИНИНА №141 | 25 | подземн. | 6 |
| ул. Щетинина |  | ТК5 | ЩЕТИНИНА №139 | 25 | подземн. | 35 |
| ул. Заводская |  | ТК12 | ТК13 (ЗАВОДСКАЯ №23/1) | 25 | подземн. | 17 |
| ул. Заводская |  | ТК13 (ул. Заводская, 23/1) | ТК14 (ЗАВОДСКАЯ №23/2) | 25 | подземн. | 16 |
| ул. Заводская |  | ТК14 (ул. Заводская, 23/2) | ТК15 (ЗАВОДСКАЯ №25/1) | 25 | подземн. | 26 |
| ул. Заводская |  | ТК15 (ул. Заводская, 25/1) | ТК16 (ЗАВОДСКАЯ №25/2) | 25 | подземн. | 16 |
| ул. Заводская |  | ТК22 | ЗАВОДСКАЯ №20 | 25 | подземн. | 13 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК34 | МЕЛИОРАТОРОВ №1 | 25 | подземн. | 29 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК34/ТК33 | МЕЛИОРАТОРОВ №1А | 25 | надземн. | 10 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК28 | МЕЛИОРАТОРОВ №6/1 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК27 | МЕЛИОРАТОРОВ №6/2 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК26 | МЕЛИОРАТОРОВ №4/1 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК25 | МЕЛИОРАТОРОВ №4/2 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК30 | МЕЛИОРАТОРОВ №8/1 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК31 | МЕЛИОРАТОРОВ №8/2 | 25 | подземн. | 2 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК39 | МЕЛИОРАТОРОВ №10 | 25 | подземн. | 8 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК39а | МЕЛИОРАТОРОВ №3 | 25 | подземн. | 22 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК40 | МЕЛИОРАТОРОВ №12 | 25 | подземн. | 20 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК40 | МЕЛИОРАТОРОВ №5 | 25 | подземн. | 22 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК43 | МЕЛИОРАТОРОВ №14 | 25 | подземн. | 24 |
| ул. Мелиораторов |  | ТК43 | МЕЛИОРАТОРОВ №7 | 25 | подземн. | 23 |
| Итого Водозабор МКК: | 299 |
| Итого подводки к домам частного сектора: | 1264 |

|  |  | Сети юридических лиц с.Шира |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место-расположение | Источник водоснабжения | Водоснабжение |
|  |  | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Тип прокладки | Протяженность, м |
| с.Шира |
| ул. 50 лет ВЛКСМ | Водозабор №1,2 | ВК9 | ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 50 | подземн. | 17 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК10 | ХОЗ. БЛОК | 50 | подземн. | 5 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ХОЗ. БЛОК | 40 | внутренн. | 12 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ХОЗ. БЛОК | МОРГ | 40 | подземн. | 73 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК11 | БОЛЬНИЦА | 100 | подземн. | 8 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК12 | БАНЯ | 80 | подземн. | 29 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК12 | Детский сад №5 | 80 | подземн. | 66 |
| ул. Школьная |  | ВК15 | ПУ-14 | 100 | подземн. | 64 |
| ул. Школьная |  | ВК16 | ШКОЛА №18 (Школьная №4) | 100 | подземн. | 22 |
| ул. Школьная |  | ВК16 | ШКОЛА №18 (Школьная №2) | 100 | подземн. | 183 |
| ул. Школьная |  | ВК17 | ШКОЛЬНАЯ 7 (ОБЩЕЖИТИЕ) | 80 | подземн. | 16 |
| ул. Школьная |  | ВК77 | К/Т ЮНОСТЬ | 80 | подземн. | 4 |
| ул. Маяковского |  | ВК39 | ДОМ ПИОНЕРОВ | 80 | подземн. | 24 |
| ул. Маяковского |  | ВК39 | МАЯКОВСКОГО 47 | 80 | подземн. | 15 |
| ул. Октябрьская |  | ВК36 | ДОМ КУЛЬТУРЫ | 80 | подземн. | 22 |
| ул. Октябрьская |  | ВК35 | ОКТЯБРЬСКАЯ 79 | 100 | подземн. | 42 |
| ул. Октябрьская |  | ВК27 | ОКТЯБРЬСКАЯ 78 | 50 | подземн. | 18 |
| ул. Майская |  | ВК27 | МАЙСКАЯ 25 | 50 | подземн. | 59 |
| ул. Октябрьская |  | ВК41 | МУЗЕЙ | 32 | подземн. | 21 |
| ул. Октябрьская |  | ВК43 | Котельная УНИВЕРМАГА | 32 | подземн. | 44 |
| ул. Октябрьская |  | ВК43 | УНИВЕРМАГ | 50 | подземн. | 34 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | Школа №4 | 100 | подземн. | 27 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК50 | 50 ЛЕТ №32 | 80 | подземн. | 22 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК64 | СБЕРБАНК | 80 | подземн. | 35 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК49 | ПОЧТА | 80 | подземн. | 76 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |  | ВК64 | ГАРАЖ | 40 | подземн. | 39 |
| ул. Орловская |  | ВК64 | ХМБ (ОРЛОВСКАЯ 8) | 80 | подземн. | 89 |
| ул. Орловская |  | ВК66 | Детский сад №2 | 50 | подземн. | 48 |
| ул. Курортная |  | ВК55 | КУРОРТНАЯ 20 | 80 | подземн. | 11 |
| ул. Курортная |  | ВК61 | БЕРЕЗКА | 32 | подземн. | 25 |
| ул. Курортная |  | ВК62 | КОРОНА | 32 | подземн. | 9 |
| ул. Курортная |  | ВК73 | МВД | 80 | подземн. | 40 |
| Итого Водозабор №1,2: | 1199 |
| ул. Щетинина | Водозабор МКК | Врезка (Водозабор МКК-ТК1) | СЕЛЬСОВЕТ | 80 | надземн. | 41 |
| ул. Щетинина |  | ТК2/ТК7 | ЩЕТИНИНА №151 А | 25 | подземн. | 3 |
| ул. Щетинина |  | ТК7 | Детский сад №9 | 50 | надземн. | 40 |
| ул. Заводская |  | ТК9 | МАГАЗИН (ЗАВОДСКАЯ №21) | 32 | подземн. | 14 |
| Итого Водозабор МКК: | 98 |
| Итого сети ХВС юридических лиц: | 1297 |

Таблица 2.Перчень участков водопроводных сетей, эксплуатируемых КрасДТВ

| Источник водоснабжения | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КрасДТВ | НС. №1 | ВК12 | 50 | 97 |
|  | НС. №2 | ВК12 | 50 | 90 |
|  | ВК12 | ВК13 | 100 | 118 |
|  | ВК13 | ВК14 | 100 | 622 |
|  | ВК16 | ВК15 | 50 | 100 |
|  | ВК15 | ВК14 | 50 | 135 |
|  | ВК14 | ВБ | 200 | 100 |
|  | ВБ | ВК1 | 200 | 89 |
|  | ВК1 | ВК3а | 90 | 70 |
|  | ВК1 | ВК2 | 200 | 50 |
|  | ВК2 | ВК3 | 200 | 42 |
|  | ВК3 | ВК5 | 200 | 85 |
|  | ВК4 | ВК5 | 100 | 16 |
|  | ВК5 | ВК6 | 200 | 89 |
|  | ВК6 | ВК7 | 200 | 51 |
|  | ВК8 | ВК7 | 50 | 72 |
|  | ВК7 | ВК9 | 200 | 12 |
|  | ВК9 | ВК10 | 50 | 70 |
|  | ВК10 | ВК11 | 50 | 70 |

| Сводная таблица протяженности сетей холодного водоснабжения с. Шира |
| --- |
| № п/п | Наименование сетей | Протяженность, м | Кому принадлежит и кем обслуживается |
| Водозабор №1,2 |
| 1 | Магистральные сети и подводки к МКД | 8556 | ООО «ТеплоРесурс» |
| 2 | Подводки к домам частного сектора | 965 | Абоненты |
| 3 | Прочие сети | 1199 | Юридические лица |
| Общая протяженность от Водозабора №1,2 | 10720 |  |
| Водозабор МКК |
| 1 | Магистральные сети и подводки к МКД | 1166 | ООО «ТеплоРесурс» |
| 2 | Подводки к домам частного сектора | 299 | Абоненты |
| 3 | Прочие сети | 98 | Юридические лица |
| Общая протяженность от Водозабора МКК | 1563 |  |
| Водозабор ст. Шира |
| Сети | 1978 | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |

Объемы оказанных услуг по холодному и горячему  водоснабжению за 2012 г.

| Категория потребителей | холодное водоснабжение, м3 | летний водопровод, м3 | горячее водоснабжение, м3 | Теплоноситель, м3 | Итого, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по прибору учета | без прибора учета |  | по прибору учета | без прибора учета | по прибору учета | без прибора учета |  |
| Население | 25 002,30 | 28 880,26 | 3 395,39 | 9 076,03 | 9 553,03 | - | - | 75 907,00 |
| Бюджет | 17 554,57 | 4 936,70 | - | 450,92 | 10,36 | 8 951,36 | - | 31 903,91 |
| Прочие | 9 745,68 | 361,00 | - | 352,00 | 36,56 | 107,24 | - | 10 602,47 |
| ВСЕГО | 52 302,55 | 34 177,96 | 3 395,39 | 9 878,95 | 9 599,95 | 9 058,59 | - | 118 413,38 |

Перечень многоквартирных, частных домов в с. Шира

подключенных к водозабору МКК

| № п/п | Здание |
| --- | --- |
| 1 | ул. Заводская, дом № 12а |
| 2 | ул. Заводская, дом № 14 |
| 3 | ул. Заводская, дом № 16 |
| 4 | ул. Заводская, дом № 18 |
| 5 | ул. Заводская, дом № 20 |
| 6 | ул. Заводская, дом № 23 |
| 7 | ул. Заводская, дом № 25 |
| 8 | ул. Мелиораторов, дом № 1 |
| 9 | ул. Мелиораторов, дом № 10 |
| 10 | ул. Мелиораторов, дом № 12 |
| 11 | ул. Мелиораторов, дом № 14 |
| 12 | ул. Мелиораторов, дом № 1а |
| 13 | ул. Мелиораторов, дом № 2 |
| 14 | ул. Мелиораторов, дом № 3 |
| 15 | ул. Мелиораторов, дом № 4 |
| 16 | ул. Мелиораторов, дом № 5 |
| 17 | ул. Мелиораторов, дом № 6 |
| 18 | ул. Мелиораторов, дом № 7 |
| 19 | ул. Мелиораторов, дом № 8 |
| 20 | ул. Щетинина, дом № 139 |
| 21 | ул. Щетинина, дом № 141 |
| 22 | ул. Щетинина, дом № 145 |
| 23 | ул. Щетинина, дом № 147 |
| 24 | ул. Щетинина, дом № 149 |

Перечень многоквартирных, частных домов в с. Шира

подключенных к водозабору № 1, № 2

| № п/п | Здание |
| --- | --- |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 21 |
| 2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 23 |
| 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 27 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 28 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 29 |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 3 |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 5 |
| 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 6 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 6а |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 7 |
| 11 | ул. Гоголя, дом № 1 |
| 12 | ул. Гоголя, дом № 1а |
| 13 | ул. Курортная, дом № 18 |
| 14 | ул. Курортная, дом № 22 |
| 15 | ул. Курортная, дом № 24 |
| 16 | ул. Курортная, дом № 28 |
| 17 | ул. Курортная, дом № 32 |
| 18 | ул. Курортная, дом № 34 |
| 19 | ул. Курортная, дом № 35 |
| 20 | ул. Курортная, дом № 43 |
| 21 | ул. Курортная, дом № 45 |
| 22 | ул. Курчатова, дом № 2 |
| 23 | ул. Курчатова, дом № 2б |
| 24 | ул. Мелиораторов, дом № 1 |
| 25 | ул. Мелиораторов, дом № 10 |
| 26 | ул. Мелиораторов, дом № 12 |
| 27 | ул. Мелиораторов, дом № 14 |
| 28 | ул. Мелиораторов, дом № 1а |
| 29 | ул. Мелиораторов, дом № 2 |
| 30 | ул. Мелиораторов, дом № 3 |
| 31 | ул. Мелиораторов, дом № 4 |
| 32 | ул. Мелиораторов, дом № 5 |
| 33 | ул. Мелиораторов, дом № 6 |
| 34 | ул. Мелиораторов, дом № 7 |
| 35 | ул. Мелиораторов, дом № 8 |
| 36 | ул. Мира, дом № 10 |
| 37 | ул. Мира, дом № 18 |
| 38 | ул. Мира, дом № 20 |
| 39 | ул. Мира, дом № 22 |
| 40 | ул. Мира, дом № 24 |
| 41 | ул. Октябрьская, дом № 69 |
| 42 | ул. Октябрьская, дом № 71 |
| 43 | ул. Орловская, дом № 19 |
| 44 | ул. Орловская, дом № 21 |
| 45 | ул. Орловская, дом № 25 |
| 46 | ул. Орловская, дом № 27 |
| 47 | ул. Орловская, дом № 38 |
| 48 | ул. Орловская, дом № 39 |
| 49 | ул. Орловская, дом № 40 |
| 50 | ул. Советская, дом № 17 |
| 51 | ул. Советская, дом № 28 |
| 52 | ул. Шевченко, дом № 1а |
| 53 | ул. Шевченко, дом № 2 |
| 54 | ул. Шевченко, дом № 2а |
| 55 | ул. Шевченко, дом № 3 |
| 56 | ул. Шевченко, дом № 4 |
| 57 | ул. Школьная , дом № 5 |
| 58 | ул. Шолохова , дом № 1 |
| 59 | ул. Шолохова , дом № 5 |
| 60 | ул. Шолохова, дом № 9 |
| 61 | ул. Щетинина, дом № 100 |
| 62 | ул. Щетинина, дом № 99 |

Перечень бюджетных организаций и юридических лиц, подключенных

к водозаборам МКК, №1, №2 с. Шира

| № п/п | Наименование абонента | Адрес абонента |
| --- | --- | --- |
| Водозабор МКК |
| 1 | Малыш Детский сад № 9 МБДОУ | ул. Щетинина, 170 |
| 2 | Ширинский сельсовет Ширинского района РХ | ул. Щетинина, 151 |
| 3 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей РХ | ул. Щетинина, 151 |
| 4 | Иткуль СППК | ул. Щетинина, 151 |
| 5 | Супроткина Галина Ивановна | ул. Щетинина, 151 А |
| 6 | УФСИН | ул. Щетинина, 151 |
| 7 | Ширинский райооный союз потребительских обществ | ул. Курортная, 33 |
|  |  | ул. Заводская, 21 |
| Водозабор № 1, № 2 |
| 1 | Теремок № 5 МБДОУ | ул. Орловская, 1а |
| 2 | Солнышко № 2 МБДОУ | ул. Орловская,29 |
| 3 | КДЮСШ МОУ ДОД | ул. Советская, 28 |
|  |  | ул. 50 лет ВСКСМ, 1 |
| 4 | ГБУЗ РХ «Ширинскоя РБ» | ул. Орловская, 57 |
| 5 | Ширинская СОШ № 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 |
| 6 | Ширинская МОУ СОШ № 18 | ул. Школьная, 2 |
| 7 | ПУ-14 ГАОУ НПО РХ | ул. Школьная, 1, 3, |
| 8 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 |
| 9 | Адутова Марина Ивановна | ул. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6-42Н |
| 10 | Бояркина Светлана Гарриевна | ул. Курортная, 32 (Маг. Турист) |
| 11 | Христенко Елена Анатольевна | ул. Курортная, 18-2Н (Маг. Автотехник) |
|  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6-40Н (маг. Шанс) |
| 12 | ОАО Ростелеком | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 13 | Куликова Любовь Григорьевна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 (маг. Арбат) |
| 14 | ФГУП Почта России | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 15 | РТПЦ РХ филиал ФГУП «РТПС» | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 16 | Дмитриева Татьяна Петровна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-74Н, 75Н, 76 Н |
| 17 | Ненашкина Елена Анатольевна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6(маг. Гастрономчик) |
| 18 | Абаканское ОСБ 8602 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 30 |
| 19 | Коробова Любовь Владимировна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-73Н, 81Н (маг. Элегант) |
| 20 | Федоренко Марина Владимировна | ул. Орловская, 38-78Н |
| 21 | Маркова Марина Раисовна | ул. Орловская, 38-2Н (Аптека) |
| 22 | Мальцева Елена Михайловна | ул. Курортная, 32-2Н (маг Буратино) |
| 23 | ГАОУ РХ СПО «Аграрный техникум» | ул. Школьная, 7(общежитие) |
| 24 | Ширинское МУП Фармация | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-80Н |
| 25 | ООО Теплосети | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6б |
| 26 | Симченко Тамара Петровна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21-84 (маг. Тамара) |
| 27 | ОВД Ширинского района | ул. Курортная,36 |
| 28 | Ширинский сельсовет Ширинского района РХ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 |
| 29 | Логвинова Лидия Федоровна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 (маг Карина) |
|  |  | ул. Курортная, 32 (маг. Лидия) |
| 30 | Терскова Ирина Александровна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 27 (маг. Непоседа) |
| 31 | Верховов Анатолий Юрьевич | ул. Курортная, 26 |
| 32 | Мкртчан Галина Анатольевна | ул. Курортная, 24-4Н |
| 33 | Управление Федеральной миграционной службы по РХ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 34 | Прохоренко Николай Александрович | ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 (маг. Телемакс) |
| 35 | ООО «Ширинская Сервисная компания» | ул. Курортная, 24 (маг. Мастер) |
| 36 | ОАО Ростелеком | ул. Курортная, 43 А |
| 37 | Хакасский Муниципальный банк | ул. Орловская, 8 |
| 38 | АУ Ширинский районный краеведческий музей | ул. Октябрьская, 81 |
| 39 | ДП и МОУ ДОД | ул. Маяковского, 58 |
| 40 | Администрация МО | ул. Октябрьская 79 (администр. здание) |
| 41 | МБУ Ширинский РДК | ул. Октябрьская, 80 |
| 42 | ОАО «РЭУ» | ул. 50 лет ВЛКСМ, 34 (Призывной пункт) |
|  |  | ул. Щетинина 111 (военкомат) |
| 43 | Ширинский вестник Редакция газеты АУ | ул. Октябрьская, 85 |
| 44 | ГБУЗ РХ «Ширинская РБ» | ул. Октябрьская, 85 (стоматология) |
| 45 | Федоренко Александр Сергеевич | ул. Майская, 25 (маг. Техномаркет) |
|  |  | ул. Курортная, 22 (МАГ. Глория Джинс) |
| 46 | Ширинский ВОА ХРОО ВОА | ул. Щетинина,100 |
| 47 | Центр занятости населения ГКУ РХ | ул. Октябрьская, 75 (админитр. здание) |
|  |  | ул. Октябрьская, 79 (гараж) |
| 48 | Управление судебного депертамента | ул. Октябрьская, 75 (админитр. здание) |
|  |  | ул. Октябрьская, 79 (гараж |
| 49 | Махракова Лилия Рубиковна | ул. Октябрьская, 78 (маг. Гермес) |
|  |  | ул. Октябрьская, 78а (маг. Гермес) |
| 50 | Марьясова Татьяна Михайловна | ул. Октябрьская, 88а |
| 51 | Коробов Сергей Александрович | ул. Октябрьская, 86 А (маг. Элегант) |
| 52 | Тропина Людмила Витальевна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 (маг. Родник) |
| 53 | Саломатов Николай Николаевич | ул. Курортная, 19 (маг. Корона) |
| 54 | ПО Универмаг | ул. Октябрьская, 98 |
| 55 | ООО Новинка | ул. Маяковского, 47 |
| 56 | Санников Александр Валерьевич | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6-4Н(маг. Виктория) |
| 57 | Санникова Елена Владиславовна | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 |
| 58 | Чикашкин Григорий Иванович | ул. Октябрьская, 82 |

1.4. Качество питьевой воды

По результатам федерального государственного контроля за водой централизованного водоснабжения было взято 92 пробы воды на микробиологические исследования, не соответствует требованиям действующих СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» 11 проб, что составляет 12% . Наиболее вероятная причина – отсутствие систем очистки питьевой воды на водозаборах.

1.5. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие  согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в период 2018-2027 гг.

| № п/п | Объект ЖКХ | Наименование работ, мероприятий | Сроки выполнения работ | Сметная стоимость,(б/НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Насосная станция первого водоподъема (Водонапорная башня МКК) | Реконструкция насосной станции первого водоподъема (строительство системы очистки питьевой воды с обратным осмосом) | 2021 г. | 2021 г. | 3685,05 |
| 2 | Водозабор № 1 с. Шира | Модернизация системы водоснабжения с. Шира, в том числе приобретение оборудования | 2022 | 2022 | 10 000,00 |
| Итого по разделу водоснабжению: | 13 685,05 |

В результате проведенного ряда мероприятий по водоподготовке, планируется улучшение качества питьевой воды до установленных нормативов СНиПов и СанПиНов.

# Text boxes

СХЕМА СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОНАБЖЕНИЯ С. ШИРА

Сеть ХВС от водозаборов №1, № 2