СХЕМА

ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШИРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Содержание

Введение

I ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Глава 2. Характеристика системы водоотведения

II.        ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ        МАТЕРИАЛЫ        К        СХЕМЕ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Часть 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

а)	описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных
вод на территории поселения и деление территории поселения на
эксплуатационные зоны

б)	описание результатов технического обследования централизованной
системы      водоотведения,      включая      описание      существующих
канализационных   очистных   сооружений,   в   том   числе   оценку
соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных
вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных
вод,   определения   существующего   дефицита   (резерва)   мощностей
сооружений     и     описание     локальных     очистных     сооружений,
создаваемых абонентами

в)	описание технологических зон водоотведения, зон централизованного
и   нецентрализованного   водоотведения   (территорий,   на   которых
водоотведение осуществляется с использованием централизованных
и     нецентрализованных     систем     водоотведения)     и     перечень
централизованных систем водоотведения

г)	описание технической возможности утилизации осадков сточных вод
на очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения

д)	описание     состояния     и     функционирования     канализационных
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод
на       существующих       объектах       централизованной       системы
водоотведения

е)	оценка   безопасности   и   надежности   объектов   централизованной
системы водоотведения и их управляемости

ж)	оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду

з)	описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения

и)      описание существующих технических и технологических проблем

системы поселения

Часть 2. Баланс сточных вод в системе водоотведения

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения

б)	оценка  фактического  притока неорганизованного  стока  (сточных
вод,     поступающих     по     поверхности     рельефа     местности)     по
технологическим зонам

в)	сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета     принимаемых     сточных     вод     и     их     применении     при
осуществлении коммерческих расчетов

г)	результаты      ретроспективного      анализа      прошлых      балансов
поступления      сточных      вод      в      централизованную      систему
водоотведения   по   технологическим   зонам   водоотведения   и   по
муниципальному   образованию   с   выделением   зон   дефицитов   и
резервов производственных мощностей

д)	прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения    на    срок    до    2027    года     с    учетом    развития
муниципального образования	
Часть 3. Прогноз объема сточных вод

а)	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения

б)	описание    структуры    централизованной    системы    водоотведения
(эксплуатационные и технологические зоны)

в)	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных
о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по
технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по
годам

г)	анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия       
Часть    4.    Предложения    по    строительству,    реконструкции    и
модернизации         (техническому         перевооружению)         объектов
централизованных систем водоотведения

а)	основные  направления,  принципы, задачи  и  целевые  показатели
развития централизованной системы водоотведения

б)	перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой   по   годам,   включая   технические   обоснования   этих
мероприятий

в)	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения

г)	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу    из    эксплуатации    объектах    централизованной    системы
водоотведения

д)	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения

на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

е)	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории поселения, расположения намечаемых площадок под
строительство сооружений водоотведения и их обоснование

ж)	границы   и   характеристики   охранных   зон   сетей   и   сооружений
централизованной системы водоотведения

з)	границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системы водоотведения

и) обеспечение надежности водоотведения путем организации
возможности перераспределения потоков сточных вод между
технологическими зонами сооружений водоотведения

к)      организация   централизованного    водоотведения   на   территориях

поселения где оно отсутствует

л)       сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод

на технические нужды

Часть 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения...

а)	сведения  о  мероприятиях,  содержащихся  в  планах по  снижению
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водозаборные площади

б)	сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,

при утилизации осадков сточных вод

Часть 6. Целевые показатели развития централизованной системы

водоотведения

Часть 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

ВВЕДЕНИЕ

Ширинский район образован 1930 году в северной части Хакасии. Административный центр с. Шира, в 330 километрах от города Красноярска. Протяженность с северо-востока на юго-запад на расстоянии 145 км, и с северо-запада на юго-восток на расстоянии 100 км.

Статус района и границы муниципальных образований Ширинского района утверждены Законом Верховного Совета Республики Хакасия от 7.10.2004 г. №63 (в редакции Законов РХ от 30.05.2007 № 28-ЗРХ, от 10.02.2009 № 19-ЗРХ).

Территория муниципального образования Ширинский сельсовет расположена в центральной части Ширинского района. С севера граничит с муниципальными образованиями Черноозерный, Фыркальский, Целинный сельсоветы, с северо-востока -с муниципальными образованиями Воротский, Борцовский сельсоветы и Жемчужненский поссовет, с востока - с муниципальным образованием Спиринский сельсовет, с востока и юго-востока - с муниципальным образованием Туимский сельсовет, с юго-запада - с муниципальным образованием Беренжакский сельсовет, с запада - с муниципальными образованиями Коммунаровский сельсовет и Ефремкинский сельсовет.

Общая площадь в административных границах плана составляет 99 776,3 га.

На территории сельсовета имеется четыре населенных пункта:

- с. Шира,

- аал Марчелгаш,

- аал Топанов,

- аал Малый Кобежиков.

Село Шира, с численностью населения 9 448 человека является центром муниципального образования Ширинский сельсовет и муниципального образования Ширинский район.

Связь с административным центром республики Хакасия городом Абаканом осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

В границах землепользования Ширинского сельсовета имеются земли следующих категорий:

-	земли   сельскохозяйственного  назначения  (бывшее  ЗАО   «Туимское»,   АО
«Ширинское», земли Ширинского сельсовета, находящиеся вне черты населенных
пунктов) общей площадью 45562,4 га (46 % от всей территории);

-	земли населенных пунктов (с. Шира, алл Марчелгаш, алл Топанов, алл Мал.
Кобежиков), общей площадью 3115,6 га (3%);

-	земли   промышленности,   энергетики,   транспорта,   связи,   радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности и земли
иного  специального  назначения  (земли управления гражданской  авиации, южные
электрические сети, земли радиолинейной станции, артель, автодороги регионального и

местного значения, земли железнодорожного транспорта) общей площадью 229,0 га

- земли особо охраняемых природных территорий общей площадью 300,0 га

- земли лесного фонда (Туимское лесничество) общей площадью 50435,5 га

(51%);

-	земли водного фонда (р.Белый Июсс, оз.Камышовое) общей площадью 133,8 га

(0%);

Состав земель по категориям в разрезе муниципального образования приведен в

таблице

Таблица 1

Распределение земель по категориям Березовский сельсовета на 01.01.2010

| № п/п | Название земель | Площадь сущ., га |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь в границах МО Ширинский сельсовет | 99776,3 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 45562,4 |
| 1.1 | Пашни | 15688,7 |
| 1.2 | Сенокосов | 4540 |
| 1.3 | Пастбищ | 23358,2 |
| 1.4 | Водных объектов | 95,5 |
| 1.5 | Болото | 930,0 |
| 1.6 | Прочих земель | 950,0 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 3115,6 |
| 2.1 | с. Шира | 2925,9 |
| 2.2 | аал Марчелгаш | 76,5 |
| 2.3 | аал Мал. Кобежиков | 45,7 |
| 2.4 | аал Топанов | 67,5 |
| 3 | Земель промышленности, транспорта и др. | 229,0 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 300,0 |
| 5 | Земель лесного фонда | 50435,5 |
| 6 | Земель водного фонда | 133,8 |

Рисунок 1

Территория муниципального образования

СЕЛО ШИРА ШИРИНСКОГО РАЙОНА

УСЛОВНЬ!Е ОБОЗНАЧЕНИЯ,

—    проектная граница насшшне

Схема водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоотведения муниципального образования, обеспечения надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоотведения разработана с учетом требований Водного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию

схем водоснабжения и водоотведения»), с документами территориального планирования Ширинского сельсовета.

Схема включает первоочередные мероприятия по обеспечению и развитию централизованной системы водоотведения, повышению надежности функционирования данной системы в целях создания комфортных и безопасных условий для проживания людей в Ширинском сельсовете.

При разработке Схемы проводился следующий комплекс мероприятий:

- Анализ обеспечения надежности и резервирования услуги водоотведения,
позволяющий    оценить    надежность    водоотведения    потребителей    Ширинского
сельсовета.

- Анализ текущего  состояния оборудования (износ, выработанный ресурс,
аварийность),    позволяющий    оценить    надежность    водоотведения    потребителей,
техническое    состояние    оборудования,    выявить    технологические    резервы    и
приоритетные направления повышения эффективности системы.

3.	Системный    анализ     баланса    водоотведения,     а    также     показателей
производственной   и   инвестиционной   деятельности   организации   коммунального
комплекса, выявление наиболее приоритетных направлений снижения себестоимости
услуги водоотведения.

4.	Анализ правовых аспектов организации поставок воды и системы договорных
отношений.

5.	Анализ   перспективных   объемов   услуг   по   водоотведению.   Разработка
стратегии развития Схемы, а также плана ее поэтапной реализации.

Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоотведения муниципального образования Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Основания для актуализации (корректировки) | ежегодная |
| Разработчик | ООО «Экоконсалт» Центр муниципальной экономики и экологии |
| Юридический адрес | РФ, 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, Территория Промзона, б/н, ИНН 2615801200 КПП 261501001 ОГРН 1132651001394 тел. +7(8652)46-65-93 Почтовый адрес: 355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, офис 93 |
| Цели актуализации (корректировки) | Целью актуализации разработки схемы водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием централизованной системы водоотведения, обеспечение водоотведения в соответствии с |

|  | требованиями законодательства Российской Федерации, а также развитие централизованной системы водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |
| --- | --- |
| Способ достижения | Строительство новых ОС водоотведения; реконструкция (техническое перевооружение) и строительство новых сетей водоотведения, обеспечивающих повышение экологической обстановки в Ширинском сельсовете; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей; организация ливневой канализации. |
| Расчетные сроки реализации | 2022 |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоотведения |
| Источники финансирования мероприятий | Собственные средства предприятия, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе централизованного водоотведения; средства, поступающие в виде инвестиционной составляющей тарифа; средства внебюджетных фондов; прочие источники. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий | По итогам реализации Схемы должны быть получены следующие результаты: обеспечен требуемый уровень эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования системы централизованного водоотведения Ширинского сельсовета; созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы централизованного водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения; обеспечено качественное и бесперебойное водоотведение потребителей Ширинского сельсовета; достигнуты значения целевых индикаторов. |
| Целевые индикаторы и показатели | Целевые индикаторы и показатели приведены в пояснительной записке. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий | Создание современной коммунальной инфраструктуры Ширинского сельсовета; повышение качества предоставления услуг; снижение уровня износа объектов водоотведения; улучшение экологической ситуации на территории Ширинского сельсовета; создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования |

|  | проектов модернизации и строительства объектов водоотведения; обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения; увеличение мощности системы водоотведения. |
| --- | --- |

В настоящей Схеме используются следующие термины и определения:

-	абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное
заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор
водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водоотведение   -   прием,   транспортировка   и   очистка   сточных   вод   с
использованием централизованной системы водоотведения;

- гарантирующая   организация   -   организация,   осуществляющая   холодное
водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или)
канализационные  сети,   наделяется   статусом  гарантирующей  организации,   если  к
водопроводным  и  (или)   канализационным  сетям  этой  организации  присоединено
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение и (или) водоотведение;

инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также -инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- зона    действия    предприятия    (эксплуатационная   зона)    -   территория,
включающая    в     себя    зоны    расположения     объектов     систем    водоотведения,
осуществляющей водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов
(потребителей);

- централизованная    система   водоотведения    (канализации)    -    комплекс
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных
для водоотведения;

- канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- коммерческий учет  сточных вод  (далее также  - коммерческий учет)  -
определение количества полученной за определенный период воды с помощью средств
измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

-	организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведения
(организация    водопроводно-канализационного    хозяйства)    -    юридическое    лицо
осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее
- орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской
Федерации   орган   местного   самоуправления   поселения   или   городского   округа,
осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- повреждение (порыв) - нарушение целостности трубопровода водопровода и
канализации  с  истечением воды,  устранение  которого  связано  с необходимостью
производства земляных работ;

-	предельные  индексы  изменения тарифов в сфере водоснабжения и (или)
водоотведения   (далее   -   предельные   индексы)   -   индексы   максимально   и   (или)
минимально  возможного   изменения  действующих  тарифов  на питьевую   воду  и
водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на
срок,   определенный   Правительством   Российской   Федерации   и   выраженные   в
процентах;

-	производственная    программа    организации,    осуществляющей    холодное
водоснабжение и (или) водоотведения (далее - производственная программа);

-	программа  текущей  (операционной)  деятельности такой  организации  по
осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов
деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

схема инженерной инфраструктуры - совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

- состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих
физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том
числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные
воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а
также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если
централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка сточных вод - перемещение сточных вод, осуществляемое с
использованием канализационных сетей;

- показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения  (далее  также  -  показатели  надежности,
качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за
исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов

концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов.

Схема водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, стабилизации и снижения удельных затрат в структуре тарифов для населения и бюджетных организаций, создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно -правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водно-канализационного хозяйства, улучшения экологической обстановки.

Таблица 2

Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению, предоставляемая потребителям в жилых помещениях, куб. метр на 1 человека в месяц*

| N п/п | Степень благоустройства | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| В домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением |
| 1 | В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 8,24 |
| 2 | В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 5,54 |
| 3 | В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной | 6,64 |
| 4 | В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 3,54 |
| 5 | В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной | 1,94 |
| 6 | В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной | 4,64 |
| 7 | В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной | 5,74 |
| 8 | В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной | 3,04 |
| 9 | В жилых помещениях с раковиной, унитазом | 2,74 |
| 10 | В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной | 2,64 |
| 11 | В жилых помещениях с мойкой кухонной | 1,04 |
| 12 | В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой | 4,14 |

|  | секции или жилом помещении |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | В жилых помещениях общежитий с общими душевыми | 3,36 |
| 14 | В жилых помещениях общежитий без душевых | 2,36 |
| В домах с централизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагревателями |
| 15 | В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 8,24 |
| 16 | В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 5,54 |
| 17 | В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной | 6,64 |
| 18 | В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной | 3,54 |
| 19 | В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной | 1,94 |
| 20 | В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной | 4,64 |
| 21 | В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной | 5,74 |
| 22 | В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной | 3,04 |
| 23 | В жилых помещениях с раковиной, унитазом | 2,74 |
| 24 | В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной | 2,64 |
| 25 | В жилых помещениях с мойкой кухонной | 1,04 |
| 26 | В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилом помещении | 4,14 |
| 27 | В жилых помещениях общежитий с общими душевыми | 3,36 |
| 28 | В жилых помещениях общежитий без душевых | 2,36 |
| В домах без централизованного горячего и холодного водоснабжения с отбором горячей воды из системы отопления |
| 29 | В жилых помещениях с мойкой кухонной | - |

* Приложение 2 к приказу Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 08 августа 2012 года №86-п.

Таблица 3

Льготные тарифы для населения на в сфере водоснабжения в Ширинском сельсовете на

2017 год*

| № п/п | Показатель | Наименование регулируемой организации | Ед. изм. | Размер тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| 1 | Тариф на водоотведение | ООО «ВИС» | руб./ м3 | 49,78 | 51,72 |

*приложение 13 к приказу Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 14.12.2016 г. №170-к.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

По строительно-климатическому районированию Ширинский район относится к климатическому району с резкой континентальностью климата, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом.

Среднемесячная температура воздуха июля составляет +18,8°С для степей, для горной местности +12,3-14,6°С, а самого холодного месяца - января -17°С для горной местности и - 19°С для степей. Продолжительность периода с температурой + 10°С в степной части 108 - 117 дней, а в горах - 91-57 дней. Средняя дата последнего заморозка - весной 25 мая в степях и 7 июня в горах, первого, осенью - в начале октября.

Таблица 4

Климатические показатели и распределение их в течение года (градусы)

| № п/п | Климатические показатели | Шира |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура | -0,5 |
| 2 | Средняя температура декабрь-февраль | -17,7 |
| 3 | Средняя температура июнь - август | 15,8 |
| 4 | Абсолютный минимум температур | -73 |
| 5 | Абсолютный максимум температур | 61 |

Среднегодовая температура составляет - 0,6°С. Длительность отопительного сезона составляет 8 месяцев. Средние расчетные температуры отопительного периода -6,9 - 9,6°С.

Наиболее холодным месяцем является январь. Зимой характерной особенностью климата (особенно в Минусинской котловине) являются часто наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, формирующие застойные явления в атмосфере, которые препятствуют рассеиванию промышленных выбросов и самоочищению атмосферы. Продолжительность периода с температурой ниже 0°С в среднем составляет 85-110 дней. Зимой на территории преобладающими являются среднесуточные температуры в пределах -10°С до -20°С. Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанции п. Шира приведена в таблице.

Таблица 5

|  | Средняя месячная и годовая | температура | воздуха, | С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Шира, ст.ж.д. | 18,5 | 17,2 | 8,9 | 1,3 | 8,9 | 15,6 | 17,7 | 14,9 | 8,8 | 1,2 | 9,1 | 16,4 | -0,1 |

Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля составляет 13,0 - 17,7°С на севере территории.

Распределение осадков по территории района отличается большой неравномерностью - от 550-1200 мм в горной западной части до 250 - 350 мм в равнинной части на северо-востоке. Коэффициент увлажнения в равнинной части составляет 0,5-0,7. Около 75% осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее - в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период.

Таблица 6

Среднее максимальное суточное количество осадков (мм)

| Метеостанции | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Шира, ст.ж.д. | 13 | 91 | 31 |

Годовая сумма осадков составляет до 283-807 мм, причем большая часть их выпадает в теплый период года (в степях выпадает 85-95% от годовой нормы осадков). Распределение осадков неравномерно, их наибольшее количество выпадает летом, что связано с прохождением холодных воздушных масс и носит ливневый характер. По условиям влагообеспеченности район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм.

Зимой, вследствие преобладания антициклона, осадков выпадает незначительное количество. Особенно мало их в Ширинской степи - 32-34 мм. Снежный покров в степи держится 140 дней. В горах количество осадков увеличивается до 200-250 мм. Увеличение количества осадков в зависимости от высоты местности для восточных склонов Кузнецкого Алатау составляет 54 мм на 100 м высоты.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Республики Хакасии устанавливаются следующие характеристики отопительного сезона: для северных районов республики длительность отопительного сезона составляет 236 дней.

Глава 2. Характеристика системы водоотведения

Эксплуатацию централизованной системы водоотведения с. Шира осуществляет:

Общество с ограниченной ответственностью «РемСервисКоммунар» (почтовый адрес: 655211, Республика Хакасия, с. Коммунар, ул. Пролетарская д. 77, фактический адрес: 655211, Республика Хакасия, с. Коммунар, ул. Пролетарская д. 77).

Существующая система водоотведения Ширинского сельсовета - общесплавная (бытовые, производственные и дождевые сточные воды отводятся по общей сети). Протяженность сетей водоотведения - 11,3 км.

Сточные воды поступают на очистные сооружения, представляющие собой систему механической и биологической очистки, состоящие из комплекса зданий и сооружений. Отвод сточных вод от жилого фонда и объектов социально-бытовой и производственной сферы с. Шира составляет 2,4 тыс.м3/сут.

В а.Малый Кобежиков, а.Марчелгаш и а.Топанов нет централизованной системы водоотведения.

Основными факторами загрязнения сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях.

Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий. Производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб. В данном случае наличие существующих септиков, выгребных ям пагубно сказывается на состояние грунтовых вод на территории поселения.

Тем самым, водоотведение муниципального образования Ширинский сельсовет осуществляется по централизованной и децентрализованной системам.

Система водоотведения поселения в настоящее время требует мероприятий в части модернизации и реконструкции существующих объектов системы водоотведения, которые будут рассмотрены в Части II настоящей Схемы.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Часть 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные

зоны

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

В настоящее время централизованная система канализации присутствует только в селе Шира. Сточные воды поступают на очистные сооружения, представляющие собой систему механической и биологической очистки, состоящие из комплекса зданий и сооружений. Отвод сточных вод от жилого фонда и объектов социально-бытовой и производственной сферы с. Шира составляет 2,4 тыс.м3/сут.

Водоотведение с. Шира представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и
предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные
сооружения канализации;

- механическая  и   биологическая  очистка  хозяйственно-бытовых  стоков   на
очистные сооружения канализации;

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Существующая система водоотведения общесплавная (бытовые, и производственные сточные воды отводятся по общей сети).

Водоотведение с. Шира представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

- сети водоотведения - 11,3 км.,

- канализационные насосные станции - 4 шт.;

- очистные сооружения канализации - 1 шт.

Степень очистки сточных вод не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» из-за неудовлетворительного технического состояния.

Другие населённые пункты Ширинского сельсовета не обеспечены централизованной бытовой канализацией. Жители пользуются выгребными ямами, не обеспеченными достаточной гидроизоляцией, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения:

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет можно выделить только одну зону:

-	технологическая зона очистных сооружений с. Шира.

б) описание результатов технического обследования централизованной

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения

нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных

сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения с. Шира. Краткое описание технологической схемы.

От существующей канализационной насосной станции на территории очистных сооружений, по двум напорным трубопроводам сточные воды поступают в приемную камеру. Далее стоки поступают на песколовки, первичные отстойники. Очищенные стоки обрабатываются жидким хлором в контактных резервуарах и по лотку самотеком подаются на выпуск в речку Туимку в черте населенного пункта с. Шира: выпуск береговой, незатопленный, расстояние от места сброса до уреза воды 121м.

Географические координаты места сброса сточных вод: 54°30'26" с.ш. 89°57'50" в.д. Осадок обрабатывается в илоперегнивателях, избыточный активный ил в аэробных минерализаторах, сброшенный осадок. Минеральный ил подается на иловые площадки.

Сточные воды поступают на очистные сооружения, представляющие собой систему механической и биологической очистки, состоящие из комплекса следующих зданий и сооружений:

- лабораторного корпуса;

- котельной;

- здания гаражей;

- насосной станции со скважиной и водопроводным резервуаром;

- трансформаторной подстанции;

- сооружений песколовок;

- 4 первичных отстойников;

- сооружений биофильтров;

- 2 первичных отстойников;

- хлораторной;

- насосной станции перекачки дренажных и бытовых вод;

- насосной станции перекачки и ила;

- 2 иловых площадки.

Пропускная способность очистных сооружений - 292 тыс. м3; Производственная мощность - 0,8 тыс.м3 в сутки; Фактическая мощность - 0,5 тыс.м3 в сутки.

в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В   централизованной   системе   водоотведения   муниципального   образования Ширинский сельсовет можно выделить только одну зону: - технологическая зона с. Шира.

Таблица 7

Список населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования

Ширинский сельсовет

| Вид | Наименование | Население 2017 г., чел. | Централизованное водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| село | Шира | 9448 | есть |
| аал | Малый Кобежиков | 284 | отсутствует |
| аал | Марчелгаш | 234 | отсутствует |
| аал | Топанов | 179 | отсутствует |

г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время осадок сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения обрабатывается в илоперегнивателях, избыточный активный ил в аэробных минерализаторах. Сущность аэробной стабилизации состоит в аэробном окислении биологически доступных органических веществ осадков и в самоокислении бактериальной массы. Сброшенный

осадок - минеральный ил подается на иловые площадки.

Иловые площадки на естественном основании - это участок земли, специально спланированный в виде нескольких площадок, которые называют картами. Каждая площадка огорожена земляным валиком со всех сторон (но с одной стороны может быть устроен въезд для автотранспорта). На площадке организована система подающих труб, через которые периодически равномерно по площади подается сырой осадок или активный ил. Он сушиться до влажности около 75-80%.

Иловые площадки состоят из карт, окруженных со всех сторон валиками (рис. 16.2). Размеры карт и число выпусков определяют, исходя из влажности осадка, дальности его разлива и способа уборки после подсыхания.

Рисунок 3

Иловые площадки на естественном основании с дренажом

- - кювет оградительной канавы;

- - дорога;

- - сливной лоток;

- - щит под сливным лотком;
5- разводящий лоток;

- - дренажный колодец;

- - сборная дренажная труба;

- - дренажный слой;

- - дренажные трубы;

- - съезд на карту;

- - дренажная канава;

- - шиберы; К1- К5 - колодцы

s-s

После чего «сухой осадок» погружают на автотранспорт или вагонетку и вывозят на полигоны или на дальнейшую переработку. Иловая же вода, просачивается сквозь землю.

Возможно два варианта сбора иловой воды:

- Если грунт под иловыми площадками обладает не достаточными фильтрующими свойствами, то устраивается система дренажа. Она состоит из труб, расположенных в канавах, засыпанные гравием или щебнем. Устраиваются такие

канавы на глубине более 0,6 м. Иловая вода чаще всего направляется в начало очистной станции.

- Если через грунт под иловыми площадками обладает хорошими фильтрующими способностями (песок, суглинок, супесь), то можно не устраивать дренаж. Но только в случае, если иловая вода не опасна в санитарном отношении и грунтовые воды расположены на глубине от 1,5 м, в противном случае требуется понижение их уровня.

д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

ООО «ВИС» осуществляет обслуживание системы водоотведения сточных вод с. Шира через систему самотечных и напорных подземных канализационных сетей общей протяженностью 11300 м., из них самотечные 8982,3 м., напорные 2350 м. Диаметр сетей до 200 мм, имеющих 102 единицы смотровых колодцев.

Трубы водоотводящей сети изготовлены из чугуна, стали и асбестоцемента.

Ввод в эксплуатацию канализационных сетей произведен в 1982 году, включая четыре канализационных насосных станций перекачки сточной жидкости, технологические сети канализации на территории очистных сооружений.

Таблица 8

Сведения о канализационных сетях

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Внутриквартальная (дворовая)** | Придомовая* |
| Коллектор по ул. Орловской |
| 1 | ПУ-14 | 415,9 | 95,1 |
| 2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 146,8 | 17,6 |
| 3 | ЦРБ | 437 | 79,2 |
| 4 | д/с Теремок | 139,9 | 25,4 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 69,7 | 8,4 |
| 6 | Котельная № 1, баня | 179 | 24 |
| 7 | ул. Орловская, д. 40 | 140,4 | 36 |
| 8 | ул. Орловская, д. 38 | 146,6 | 18,6 |
| 9 | д/с Солнышко | 68,5 | 5,3 |
| 10 | ул. Орловская, частный сектор | 149,9 | 38,6 |

| Коллектор по ул. 50 лет ВЛКСМ |
| --- |
| 11 | СОШ№18 | 400,8 | 13 |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, д. 7 | 93 | 13,2 |
| 13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6а | 39,5 | 8,4 |
| 14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, баня | 14,5 |  |
| 15 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21, д. 23 | 189,5 | 48 |
| 16 | СОШ № 4 | 291,6 | 38 |
| 17 | Почта | 119,1 | 12 |
| 18 | РКЦ | 85,5 | 25,5 |
| 19 | ХМБ, м-н «Родник» | 124,5 | 24,3 |
| 20 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 |  | 23,1 |
| 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 | 107,5 | 12,4 |
| 22 | Ул. Курортная, д. 18, д. 20, д. 22 | 267,1 | 52,4 |
| 23 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 | 32,6 | 11 |
| Коллектор по ул. Курортной |
| 24 | ул. Курортная, ТУ СМ и д. 43, д. 45 | 178,5 | 35,5 |
| 25 | ул. Курортная, д. 24, д. 28, д. 30, д. 32 |  | 46,5 |
| 26 | ул. Курортная, д. 34 |  | 23,4 |
| 27 | ул. Курортная, РОВД |  | 12 |
| Коллектор МКК |
| 28 | ул. Щетинина, д. 145, д. 147, д. 149 | 201,5 | 37,8 |
| 29 | ул. Щетинина, д/с «Малыш», магазин | 69,9 | 33 |
| 30 | ул. Заводская до кК 24 | 263 | 59,8 |
| 31 | ул. Заводская, д. 23, д. 25 | 84,2 | 59,8 |
| 32 | ул. Мелиораторов от кк 30 | 266,5 | 36,6 |
| 33 | на территории МКК | 645,4 | 117,6 |

Придомовые (дворовые) канализационные сети предназначены для принятия бытовых и производственных стоков в местах их создания и для отвода за пределы здания во внешнюю канализационную сеть. Сточные воды из приемников поступают в отводные трубы, а далее в стояк внутренней канализационной сети и через выпуск - в дворовую канализационную сеть.

**Внутриквартальная (дворовая) подземная канализационная сеть - трубы, принимающей сточные воды от зданий и заканчивающейся контрольным смотровым колодцем на участке присоединения ее к уличной сети.

В ходе проведения обследования сетей водоотведения были выявлены несоответствия требованиям «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения канализации», в связи с тем, что сети канализации в настоящее время находятся в аварийном состоянии.

Производственная мощность установленного оборудования и сооружений в канализационной насосной станции сточных вод определяется количеством и мощностью насосов. В настоящее время установлено 4 единицы насосов типа СМ - 80-50-200/4, данные насосы предназначены для перекачивания сточных вод.

Пропускная способность канализационных насосных станций - 0,8 т.м3/сут.

Таблица 9

Основная характеристика СМ - 80-50-200/4

| Подача, м3/ч | 25 |
| --- | --- |
| Напор, м | 12,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.8 |
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 58 |

Таблица 10

Габаритная характеристика СМ 80-50-200/4

| a(al) | L | LI | L2 | L3 | L4 | L5 | Bl | В2 | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 (75) | 1060 | 875 | 620 | 150 |  | 978 | 240 | 282 | 535 |
| h | n | d | Масса, кг | В | Масса агрегата, кг |
| 310 | 4 | 19 | 155 | 316 | 155 |

Рисунок 6

Габаритный чертеж агрегатов типов СМ,

L	„в

е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность

трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Кроме того, проблемой в вопросе надежности функционирования централизованной системы водоотведения является большое количество засоров. Появление засоров обуславливается не только изношенностью сетей и сооружений, но и безответственным отношением абонентов: в централизованную систему выбрасываются крупногабаритный мусор и пищевые отбросы. Крупных аварий (остановка ОСК, аварийный сброс неочищенных сточных вод в водные объекты, либо выброс неочищенных сточных вод на поверхность и т.п.) за последние годы не зарегистрировано.

Важным звеном в системе водоотведения Ширинского сельсовета являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

При эксплуатации сооружений в составе КОС выявлено, что наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным   мониторингом   состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с
целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Поддержанием    системы    менеджмента    качества,    соответствующей
требованиям ИСО 14000;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных
вод ;

- Внедрением   рационализаторских   и   инновационных   предложений   в
части повышения эффективности очистки сточных вод.

В целом систему централизованного водоотведения с. Шира можно охарактеризовать как достаточно надежную, но без форсирования темпов замены изношенных элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться. Конкретные мероприятия по увеличению показателей надежности и эффект от них рассмотрены в разделе 4 данной Схемы.

ж)	оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную

систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации с. Шира. Поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски.

Сточные воды проходят полную механическую и полную биологическую очистку. Технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

з)	описание территорий муниципального образования, не охваченных

централизованной системой водоотведения

На момент актуализации данной Схемы, централизованной системой водоотведения не охвачены следующие территории Ширинского сельсовета:

-	индивидуальная    жилая    застройка    с.    Шира    (доставка    сточных    вод
осуществляется ассенизационным способом на ОСК);

-	вся территория а.Малый Кобежиков;

- вся территория а.Марчелгаш;

- вся территория а.Топанов.

Жители пользуются выгребными ямами, не обеспеченными достаточной гидроизоляцией, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

и) описание существующих технических и технологических проблем

системы поселения

В системе централизованного водоотведения Ширинского сельсовета на текущий момент выявлены следующие основные проблемы:

-	большая часть сетей системы централизованного водоотведения отслужила
нормативный срок эксплуатации и требует перекладки;

-	для подключения перспективных объектов капитального строительства (жилых
домов      и      объектов      коммунально-бытового      обслуживания      населения)      к
централизованной системе водоотведения требуется строительство новых коллекторов
и КНС, а также реконструкция действующих КНС;

-	на сегодняшний день  централизованное водоотведение  нет  в районе  ул.
Октябрьская, ул. Вокзальная с. Шира, а также полностью в а. Малый Кобежиков,
Марчелгаш, Топанов;

- очистные сооружения с. Шира построенные в 1981 г. признаны аварийными, в
связи с чем необходима реконструкция данного комплекса;

- на территории с. Шира нет организованной ливневой канализации в районе
здания администрации МО Ширинский район, автовокзала, кроме того отсутствует
техническая документация на сети ливневой канализации;

техническое состояние элементов ливневой канализации неудовлетворительное. Трубы, лотки и ручьи, по которым осуществляется транспорт сточных вод, завалены мусором, бетонные трубопроводы частично разрушены;

- отсутствует очистка поверхностных сточных вод перед сбросом.  Мусор,
отходы производства и загрязненные сточные воды попадают в водные объекты;

- часть поверхностных сточных вод попадает в централизованную  систему
бытовой канализации, что негативно сказывается на работе очистных сооружений в
паводковые периоды.

Часть 2. Баланс сточных вод в системе водоотведения

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Отвод сточных вод от жилого фонда и объектов социально-бытовой и производственной сферы с. Шира в 2016 году составил - 0,1 тыс.м3/час (0,028 м3/с, 2,4 тыс. м3/сут; 119,0 тыс. м3год, в том числе:

- квартал-28,0 тыс. м3,

- квартал - 30,0 тыс. м3,

- квартал - 30,0 тыс. м3,

- квартал - 31,0 тыс. м3.

Рисунок 7

Таблица 11

Общий баланс водоотведения  на момент актуализации Схемы

водоотведения

| Потребители | Единица измерения | Первое полугодие 2017 |
| --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг потребителям всего, в том числе: | тыс. м3 | 59,5 |
| Население | тыс. м3 | 43,6 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | 7,5 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 8,3 |

б) оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам

В настоящее время поверхностный сток территории организован лишь частично. Сброс воды с территории жилой и общественной застройки осуществляется, как правило, в естественные водотоки, которые впадают в р. Туимку без предварительной очистки.

Так как система водоотведения является закрытой и обособленной, попадание в нее неорганизованного стока с рельефа местности исключено.

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих

расчетов

Данные в отношении обеспеченности потребителей с. Шира коммерческими приборами учета:

- количество проживающих человек по нормативам - 117 чел.;

- количество проживающих человек по приборам учета - 928 чел.
Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в

соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

г) результаты ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных

вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и

резервов производственных мощностей

Сведения по результатам ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных вод представлены в таблице ниже.

Таблица 12

Сведения по результатам ретроспективного анализа прошлых балансов поступления сточных вод

| Наименование очистных сооружений | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 1 пол. 2017 г. | Проектная мощность в тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК с. Шира | 125,8 | 120,5 | 119,0 | 119,0 | 59,5 | 800 |
| зона дефицита | - | - | - | - | - |  |
| зона резерва | 674,2 | 679,5 | 681,0 | 681,0 | 740,5 |  |

д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на

срок до 2027 года с учетом развития муниципального образования

Таблица 13

Перспективные расходы сточных вод

| Потребители | Водоотведение |
| --- | --- |
|  | План |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 гг. |
| Отведение сточных вод, всего в том числе, тыс. м3: | 119,88 | 120,85 | 121,88 | 122,84 | 123,96 | 128,75 |
| Население, тыс. м3 | 87,76 | 88,32 | 88,88 | 89,44 | 90,00 | 93,37 |
| Бюджетные потребители, тыс. м3 | 15,20 | 15,38 | 15,59 | 15,77 | 16,02 | 16,61 |
| Прочие потребители, тыс. м3 | 16,93 | 17,16 | 17,40 | 17,62 | 17,94 | 18,76 |

Часть 3. Прогноз объема сточных вод

а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2016 году составило 119,0 тыс. м3, среднее поступление в сутки около 0,326 тыс. м3.

К 2027 г. ожидаемое поступление составит 128,75 тыс. м3, среднее поступление в сутки - 0,352 тыс. м3.

б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура водоотведения с. Шира состоит из сетей водоотведения, четырех КНС и одной КОС. Все сети водоотведения, а также оборудование, установленное на них, объединены в одну эксплуатационную зону ответственности ООО «РемСервисКоммунар».

Система водоотведения подразделяется на три технологические зоны:

- Зона самотечной канализации;

- Зона перекачки стоков;

- Зона очистки стоков.

в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений производится исходя из данных о расчетном расходе сточных вод в поселении.

Таблица 14

Значения производственной мощности очистных сооружений

| Потребители | Рассматриваемый срок |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 гг. |
| Производственная мощность КОС, тыс. м3 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
| Годовое вступление стоков от потребителей, тыс.м3 | 119,88 | 120,85 | 121,88 | 122,84 | 123,96 | 128,75 |

Резерв/дефицит производственных мощностей существующих КОС муниципального образования Ширинский сельсовет на период до 2027 г. с разбивкой по годам представлен в таблице 15.

Таблица 15

Резерв/дефицит производственных мощностей существующих КОС

| Потребители | Рассматриваемый срок, тыс.м3 |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2027 гг. |
| с. Шира | + 172,12 | + 171,15 | + 170,12 | + 169,16 | + 168,04 | + 163,25 |

г) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Производственных мощностей существующих очистных сооружений в муниципальном образовании Ширинский сельсовет достаточно в течение всего расчетного срока Схемы водоотведения до 2027 года.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем

водоотведения

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет до 2027 года актуализирована в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам) и обеспечение нормативов качества окружающей среды;

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в Схеме водоотведения являются:

-обеспечение нормативов негативного воздействия в процессе эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения;

-реконструкция действующих КОС для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-создание системы управления канализацией муниципального образования Ширинский сельсовет с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных поселковых территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей муниципального образования Ширинский сельсовет;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически обоснованными и решают поставленные выше задачи. Перечень основных мероприятий приведен в главе 4.2.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «...показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов...»

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов.

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти,   осуществляющим   функции   по   выработке   государственной   политики   и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Планируемые на расчетный срок Схемы водоотведения до 2027 г. целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности, для организации занятой в сфере водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет рассмотрены в разделе 7 настоящего документа.

б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет учитывалось:

- Администрация муниципального образования Ширинский сельсовет сообщила, что в рассматриваемый период до 2027 г. планируются приросты строительных фондов в административных границах муниципального образования Ширинский сельсовет, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения с. Шира;

- в ходе проведения технического обследования действующих объектов системы централизованного водоотведения на территории населенных пунктов в административных границах муниципального образования Ширинский сельсовет, выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоотведения и увеличивают затраты на данную услугу.

С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологических показателей Схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока до 2027 г. мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет. Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет представлен в таблице 16.

Таблица 16

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения

| Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция действующих КОС | 2027 г. |
| Реконструкция канализационной сети | 2027 г. |
| Строительство новых самотечных коллекторов | 2027 г. |
| Установка септиков в аал Марчелгаш, аал Топанов, аал Малый Кобежиков | 2027 г. |
| Строительство ливневой канализации (в районе здания администрации МО Ширинский район, автовокзала) | 2027 г. |

в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем

водоотведения

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Ширинский сельсовет (п. 4.6.2) в с.Шира, а.Малый Кобежиков, а.Марчелгаш и а.Топанов предусмотрена централизованная система водоотведения.

Канализование населенных пунктов сельсовета предусмотрено по неполной раздельной системе. Отвод хозяйственно-бытовых стоков от каждого участка предусмотрен в индивидуальный септик с последующим вывозом хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения с.Шира.

Основные требования к проектируемым системам водоотведения:

• Водоотведение произвести по раздельной схеме. Отвод хоз-бытовых стоков от участков жилой застройки предусмотреть в индивидуальный водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом стоков на очистные сооружения. От группы зданий (детских садов, клуба, административного здания и т.п.) предусмотрен сбор самотечной канализацией и отвод на очистные сооружения.

•	Размещение     выгребов     предполагается     в     местах     доступных     для
обслуживания, но не ближе 5 метров от застроек.

•	Произвести реконструкцию существующих очистных сооружений:
-применить новые технологии очистки сточных вод;

-применить оборудование очистных сооружений согласно составу сточных вод (производственная, хоз-бытовая);

-обеспечить очистные сооружения квалифицированным обслуживающим персоналом;

•	Разместить   канализационные   сооружения   (очистные,   КНС)    соблюдая
санитарно-защитные зоны.

Кроме того, необходимо организовать на территории с. Шира ливневую канализацию в районе здания администрации МО Ширинский район и автовокзала. В связи с тем, что неочищенные воды попадают в р. Туимку, происходит угроза для экологии.

Очистные сооружения, построенные в 1981 г. не выполняют своих функций (признаны аварийными).

г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для повышения качества водоотведения в Ширинском сельсовете предлагается в течение расчетного срока схемы водоотведения реализовать основные мероприятия по строительству, реконструкции сооружений системы централизованной канализации. Вывод из эксплуатации объектов системы водоотведения не планируется.

Основные мероприятия, предлагаемые к реализации схемой водоотведения:

-	реконструкция очистных сооружений на территории с. Шира;

-	строительство  новых  участков  канализационных   сетей  для  подключения
существующих зданий и сооружений, а также перспективных потребителей;

- строительство септиков в населенных пунктах Ширинского сельсовета;

- строительство ливневой канализации;

- строительство новых самотечных коллекторов.

Все указанные выше мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием производительности и сроков реализации мероприятий, подробно представлены в таблице 16.

д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время в системе централизованного водоотведения Ширинского сельсовета системы диспетчеризации, телемеханизации - не используются.

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом. На сегодняшний день существует две системы диспетчеризации, которые уже на практике показали свою эффективность.

1.	Система диспетчеризации КНС «AnjLab». Система работает по радиоканалу, с
непрерывном опросом (период 5 мин.). Система позволяет передавать аналоговые
данные, например токи двигателей.

2.	Система   диспетчеризации   КНС   «Кситал».   Система   работает   по   SMS
сообщениям, с передачей аварийных и текущих параметров станции. Дополнительно
позволяет   сбрасывать   ошибки   устройств   плавного   пуска,   передавать   по   SMS
температуру в помещениях, автоматически управлять отопительным оборудованием с
поддержанием температуры в пределах 4-7°С, что позволяет значительно экономить
электроэнергию на отопление.

Обе системы позволяют контролировать все основные параметры станций:

- Наличие напряжения на вводе 1, вводе 2.

- Напряжение +12 В в норме (аккумулятор системы диспетчеризации)

- Положение насосов HI, H2, НЗ(резерв).

- Авария насосов HI, H2, Н3(резерв).

- Перегрев насосов HI, H2, Н3(резерв)

- Сухой ход насосов (аварийный нижний уровень).

- Переполнение (аварийный верхний уровень).

- Шлейф   охранной   сигнализации   с   постановкой   и   снятием   с   охраны
электронным ключем.

- Сигнал пожарной сигнализации.

- Температура в помещениях Т1 (эл.оборудование) и Т2 (приемная камера)
ниже нормы.

- Авария дробилки (при её наличии).

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

- модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной
автоматизации КНС, с использованием устройств плавного пуска, с развитой системой
защит, с возможностью её работы в полностью автономном режиме, с автоматическим
включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций;

-	проведение строительных работ.

Завершения диспетчеризации всех КНС, позволит сократить обслуживающий персонал, после экспертизы надежности системы автоматизации и диспетчеризации по каждой КНС.

Автоматизации и повышение эффективности тех. процессов очистки стоков.

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений с. Шира.

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом.

Очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Этапы локальной автоматизации

1 .Приемная камера

В приемной камере планируется установить двухканальные ультразвуковые расходомеры для оценки объемов стоков.

Так же планируется установить датчик контроля аварийного уровня приемной камеры, для проведения действий по предотвращению переливов. Предварительно выбран рычажный уровнемер «Левел».

2.Решетки.

Планируется ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций.

3.Песколовка.

Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, планируется заменить их на индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление.

4.Первичные и вторичные отстойники.

Планируется внедрить программно-технический комплекс Квалитет ЭКО РК-8 для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод.

Это позволит повысить производительность цеха обезвоживания за счет подачи осадков оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать

работу илоскрёбов и эрлифтов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования,

5.Аэротенки.

Планируется внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения.

Для обеспечения надежной работы системы регулирования планируется использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы для подключения к сетям централизованной канализации объектов точечной застройки прокладываются от абонента до ближайшего участка существующего канализационного трубопровода.

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищного фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести строительство новых участков сетей водоотведения. Перечень участков трубопроводов сетей водоотведения представлены в таблице 17. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с п. 4.8 и приложением А свода правил СП 30.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Таблица 17

Перечень участков сетей водоотведения, подлежащих реконструкции и

строительству новых

| Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция |
| ул. Орловская- замена труб существующего самотечного коллектора на трубы большего диаметра | 2027 г. |
| 50 лет ВЛКСМ - замена труб существующего самотечного коллекторана трубы большего диаметра согласно расчету | 2027 г. |

| ул. Курортная - устройство нового самотечного коллектора с применением труб большего диаметра от ресторана «Семь сундуков» с переподключением жилых домов | 2027 г. |
| --- | --- |
| ул. Моисейченко - устройство нового самотечного коллектора с подключением зданий ЖД Вокзала, туалетов, профилактория | 2027 г. |
| ул. Щетинина - устройство нового самотечного коллектора диаметром труб согласно расчету | 2027 г. |
| Реконструкция КНС 4 (МКК): Замена Насоса К-80-50-200 с электрогвигателем 18/1000 на насосный агрегат Sewabloc E65-216G H 132S 02 50м3/час, 20 м с электродвигателем 7,5 к/Вт и шкафом управления насосами 2*7,5 кВт с комплектом датчиков KROK-2K-U-7K5-54-03. | 2027 гг. |
| Строительство |
| строительство напорного коллектора от КНС - 1 до очистных сооружений | 2027 г. |
| устройство самотечного коллектора по ул. Курортная до жилого района «Иткуль» и застройки района аэропорта | 2027 г. |
| ул. Вокзальная - устройство нового самотечного коллектора с подключением домов № 42, 42 А | 2027 г. |
| ул. Октябрьская - устройство нового самотечного коллектора с подключением жилых домов № 69, № 71, Районного ДК, здания администрации Ширинского района, зданий автовокзала, Универмага, стоматологической поликлиники, военкомата, Ширинской средней школы № 17, храма, столовой, сауны «Красный Яр» | 2027 г. |

ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

В централизованной системе водоотведения на территории муниципального образования Ширинский сельсовет действует одно КОС производительностью 0,8 тыс. м3/сутки.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 18.

Таблица 18

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| а) Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

При проведении технического обследования систем водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет установлено, что размеры санитарно-защитных зон существующей КОС соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной

системы водоотведения

При реализации мероприятий схемы водоотведения Ширинского сельсовета зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения предлагается выбрать на стадии проектирования, с учетом перспективы застройки и экологических требований.

и) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами

сооружений водоотведения

Перераспределение потоков сточных вод между технологическими зонами не представляется возможным.

к) организация централизованного водоотведения на территориях поселения где оно отсутствует

Схемой предполагается строительство сетей водоотведения в с. Шира.

В а.Малый Кобежиков, а.Марчелгаш и а.Топанов предусмотрена централизованная система водоотведения по неполной раздельной системе. Отвод хозяйственно-бытовых стоков от каждого участка предусмотрен в индивидуальный септик с последующим вывозом хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения с.Шира.

л) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на

технические нужды

Сокращение сброса очищенных сточных вод может быть обеспечено за счет организации возврата их на технические нужды очистных сооружений. Схему возврата следует учесть при проведении проектных работ.

Часть 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта - это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Таблица 19

| Показателей | качества воды в водоем |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, мг/дм3 |  | Проектные (после внедрения) |  | Нормативы р/х водоема |
| Аммоний-ион |  | 0,1 |  | 0,5 |
| Нитрит-ион |  | 0,1-0,2 |  | 0,08 |
| Нитрат-анион |  | 7,0-8,2 |  | 40 |
| Фосфаты (по Р) |  | 0,1 |  | 0,2 |
| Сульфаты |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Цинк |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Кислоты жирного ряда |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Жиры |  | 0,05 |  | 0,05 |

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки планируется внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Планируется переход на УФ оборудование, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект.

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при

утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде разных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации или стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса - отходов.

Часть 6. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и во до отведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также -показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень
потерь воды;

- иные показатели,  установленные  федеральным  органом  исполнительной
власти,   осуществляющим   функции   по   выработке   государственной   политики   и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а)	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б)	показатели очистки сточных вод;

в)	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень
потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является:

а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
(в процентах);

б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения (в процентах);

в)	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых  сбросов,  лимитам  на  сбросы,  рассчитанная  применительно  к видам
централизованных     систем     водоотведения     раздельно     для     централизованной
общесплавной   (бытовой)   и  централизованной  ливневой   систем  водоотведения   (в
процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб, м).

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет приведены в таблице 21.

Таблица 21

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет

| № п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - |
| 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | кол-во аварий/км | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,23 | 1,07 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,23 | 1,07 |

Часть 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных

на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «ВИС» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования Ширинский сельсовет.

На момент актуализации Схемы водоотведения бесхозяйных объектов на территории муниципального образования Ширинский сельсовет не выявлено.